## Slide 1
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA
UNESP - Campus de Bauru/SP
Departamento de Engenharia Civil e Ambiental
2123 - ESTRUTURAS DE CONCRETO II
VIGAS DE CONCRETO ARMADO
Prof. Dr. PAULO SÉRGIO BASTOS
Abril/2024

## Slide 2: FONTE:
BASTOS. P.S. Vigas de Concreto Armado - dimensionamento, flecha e fissuração. Bauru/SP, UNESP, abr/2024, p. Disponível em (1/04/24):
http://wwwp.feb.unesp.br/pbastos/concreto2/pdf

## Slide 3: 13. COBRIMENTO DO DIAGRAMA DE MOMENTOS FLETORES
Neste item será mostrado como deve ser feito o detalhamento da armadura longitudinal de tração de vigas, isto é, até que posição do vão as barras devem se estender, e também a ancoragem das barras levadas até os apoios internos ou extremos.

## Slide 4
13.1 Decalagem do Diagrama de Forças no Banzo Tracionado
A decalagem (ou deslocamento - a ) do dia-grama de forças RSd (MSd/z) deve ser feita para compatibilizar o valor da força atuante na armadura tracionada, determinada no banzo tracionado da treliça de Ritter-Mörsch, com o valor da força determinada segundo o diagrama de momentos fletores de cálculo.
A decalagem (a) pode ser substituída, aproxima-damente, pela correspondente decalagem do diagrama de momentos fletores de cálculo (MSd ).

## Slide 5
13.1.1 Modelo de Cálculo I
sendo: a = d para
a  0,5 d - no caso geral;
a  0,2 d - para estribos inclinados a 45.
Para estribo vertical ( = 90):

## Slide 6
13.1.2 Modelo de Cálculo II
sendo: a  0,5 d - no caso geral;
a  0,2 d - para estribos inclinados a 45 .
Para estribo vertical ( = 90):

## Slide 7
13.2 Ponto de Início de Ancoragem
Em que ponto ao longo do vão da viga pode-se retirar de serviço uma barra da armadura longitudinal tracionada de flexão, a fim de gerar economia de aço?
“O trecho da extremidade da barra de tração, considerado como de ancoragem, tem início na seção teórica, onde sua tensão s começa a diminuir (a força de tração na barra da armadura começa a ser transferido para o concreto). Este deve prolongar-se pelo menos 10  além do ponto teórico de tensão s nula, não podendo em caso algum, ser inferior ao comprimento necessário estipulado em 9.4.2.5.”

## Slide 8
13.2 Ponto de Início de Ancoragem
“Assim, na armadura longitudinal de tração dos elementos estruturais solicitados por flexão simples, o trecho de ancoragem da barra deve ter início no ponto A (ver Figura 18.3) do diagrama de forças RSd = MSd /z, decalado do comprimento a , conforme 17.4.2. Esse diagrama equivale ao diagrama de forças corrigido FSd,cor . Se a barra não for dobrada, o trecho de ancoragem deve prolongar-se além de B, no mínimo 10 . Se a barra for dobrada, o início do dobramento pode coincidir com o ponto B (ver Figura 18.3).”

## Slide 9
13.2 Ponto de Início de Ancoragem
“Nos pontos intermediários entre A e B, o diagrama resistente linearizado deve cobrir o diagrama solicitante (ver Figura 18.3). Para as barras alojadas nas mesas ou lajes, e que façam parte da armadura da viga, o ponto de interrupção da barra é obtido pelo mesmo processo anterior, considerando ainda um comprimento adicional igual à distância da barra à face mais próxima da alma.”
(NBR 6118, 18.3.2.3.2).

## Slide 10
Cobertura do diagrama de forças de tração solicitantes pelo diagrama de forças resistentes.

## Slide 11
Exemplo para armadura positiva
Viga biapoiada para análise do cobrimento do
diagrama de momentos fletores positivos.

## Slide 12
Exemplo para armadura positiva

## Slide 13
Cobrimento do diagrama de momentos fletores
positivos em uma viga biapoiada simétrica.

## Slide 14
Exemplo para armadura negativa
Viga para análise do cobrimento do diagrama de momentos fletores negativos no apoio P2.

## Slide 15
Cobrimento do diagrama de momentos fletores
negativos no apoio intermediário P2.
Exemplo para armadura negativa

## Slide 16
14. ANCORAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE TRAÇÃO EM SEÇÕES DE APOIO
Segundo a NBR 6118, “Os esforços de tração junto aos apoios de vigas simples ou contínuas devem ser resistidos por armaduras longitudinais que satisfaçam a mais severa das seguintes condições:
14.1 Apoio com Momento Fletor Positivo
Neste caso, a armadura deve ser dimensionada para o esforço nessa seção. A ancoragem da armadura no apoio deve atender aos critérios apresentados na Figura 29 (ver item 7.2).

## Slide 17
14.2 Apoio Extremo de Vigas Simples ou Contínuas
Definição de apoios extremos e internos de vigas.
O apoio interno é por vezes chamado “apoio intermediário”.

## Slide 18
Nos apoios extremos, com a decalagem a no diagrama de momentos fletores, a reação no apoio é deslocada, e surge o momento fletor no apoio, dado por:
Md,apoio = VSd . a
e:
Md,apoio = FSd . z
Momento fletor no apoio devido ao deslocamento a no diagrama.
14.2 Apoio Extremo de Vigas Simples ou Contínuas

## Slide 19
Fazendo:
e com z  d, fica:
14.2 Apoio Extremo de Vigas Simples ou Contínuas

## Slide 20
Para proporcionar resistência à força de tração no apoio (FSd) é necessário colocar uma armadura, ancorada no apoio (As,anc):
Se a força normal for nula (NSd = 0):
14.2 Apoio Extremo de Vigas Simples ou Contínuas

## Slide 21
A armadura positiva a ancorar no apoio deve ser composta por no mínimo duas barras da armadura longitudinal, e deve atender:

## Slide 22
Armadura mínima a ancorar no apoio extremo de vigas.
14.2 Apoio Extremo de Vigas Simples ou Contínuas

## Slide 23
Ancoragem reta da armadura longitudinal calculada segundo o comprimento de ancoragem básico nos apoios extremos.
b,nec
b,nec
14.2 Apoio Extremo de Vigas Simples ou Contínuas

## Slide 24
Comprimento de ancoragem necessário (b,nec ) em função de diferenças entre a armadura calculada e a armadura efetiva.
14.2 Apoio Extremo de Vigas Simples ou Contínuas

## Slide 25
Se b,nec > b,ef fazer
a ancoragem com gancho:
Ancoragem com gancho (b,gancho) quando o comprimento de ancoragem efetivo do apoio (b,ef ) é menor que o comprimento de ancoragem reto (b,nec ).
14.2 Apoio Extremo de Vigas Simples ou Contínuas

## Slide 26
Acréscimo de armadura longitudinal ancorada no apoio para As,corr quando
o comprimento de ancoragem com gancho (b,gancho ) é maior que o
comprimento de ancoragem efetivo (b,ef ).
14.2 Apoio Extremo de Vigas Simples ou Contínuas
Se b,gancho > b,ef aumentar a armadura a ancorar para As,corr:

## Slide 27
Ancoragem em apoio extremo com utilização de grampos
e armadura longitudinal efetiva com gancho.
14.2 Apoio Extremo de Vigas Simples ou Contínuas
No caso de utilização de grampo:

## Slide 28: 14.3 Apoio Interno
NBR 6118 (18.3.2.4): nos apoios internos de vigas uma parte da armadura longitudinal de tração proveniente do vão (As,vão) deve ser estendida até o apoio, devendo a armadura a ancorar (As,anc) atender as seguintes condições impostas:

## Slide 29: 14.3 Apoio Interno
Se o ponto A de intersecção da barra com o diagrama de momento fletor decalado de a estiver fora do apoio, as barras da armadura assim determinadas podem ser ancoradas com comprimento 10 a partir da face do apoio, “desde que não haja qualquer possibilidade de ocorrência de momentos positivos na região dos apoios, provocados por situações imprevistas, particularmente por efeitos de vento e eventuais recalques. Quando essa possibilidade existir, as barras devem ser contínuas ou emendadas sobre o apoio.” (NBR 6118, 18.3.2.4.1).

## Slide 30: 14.3 Apoio Interno
Ancoragem da armadura longitudinal em apoios intermediários com o ponto A fora do apoio.

## Slide 31
14.4 Armadura Negativa em Apoio Extremo
Momentos fletores em nó extremo de pórtico.
(Leonhardt e Mönnig, 1982).

## Slide 32
Direção das tensões de compressão e tração
em nó extremo de pórtico (Leonhardt e Mönnig, 1982).
14.4 Armadura Negativa em Apoio Extremo

## Slide 33
Detalhamento indicado por LEONHARDT e MÖNNIG (1982) para a armadura negativa da viga em nós de pórtico.
14.4 Armadura Negativa em Apoio Extremo

## Slide 34
Comprimento do gancho da armadura negativa dentro do pilar, conforme indicação de LEONHARDT e MÖNNIG (1982).
14.4 Armadura Negativa em Apoio Extremo
D = 15 para CA-50
Como alternativa o comprimento do gancho vertical pode ser adotado como b,nec (ou b).

## Slide 35
Na sequência será estudado no quadro o exemplo numérico de viga contínua VS1.