## Slide 1
2134 - PONTES
PONTES - DEFINIÇÕES E CLASSIFICAÇÕES
Prof. Dr. PAULO SÉRGIO BASTOS
Jul/2016
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA UNESP - Campus de Bauru/SP Departamento de Engenharia Civil

## Slide 2: FONTES PRINCIPAIS:
DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM. Manual de projeto de obras-de-arte especiais. IPR Publicação 698. Rio de Janeiro, DNER, Diretoria de Desenvolvimento Tecnológico. Divisão de Capacitação Tecnológica, 1996, 225p.
EL DEBS, M.K. ; TAKEYA, T. Introdução às pontes de concreto. São Carlos, Departamento de Engenharia de Estruturas, Escola de Engenharia de São Carlos, USP, 2009, 110p.
LEONHARDT, F. Construções de concreto – Princípios básicos da construção de pontes de concreto. Rio de Janeiro, Ed. Interciência, vol. 6, 1ª. Ed., 1979, 241p.

## Slide 3: FONTES PRINCIPAIS:
MARCHETTI, O. Pontes de concreto armado. São Paulo, Ed. Edgard Blücher, 1ª. Ed., 2008, 237p.
PFEIL, W. Pontes em concreto armado – Elementos de projeto, solicitações e superestrutura. São Paulo, Ed. Livros Técnicos e Científicos, 3ª. Ed., 1983, 225p.
VITÓRIO, A. Pontes Rodoviárias - Fundamentos, Conservação e Gestão. Recife, Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia de Pernambuco – CREA-PE, 1ª ed. 2002, 83p. Disponível em: http://vitorioemelo.com.br/publicacoes/Pontes_Rodoviarias_Fundamentos_Conservacao_Gestao.pdf

## Slide 4: OUTRAS FONTES:
MASON, J. Pontes em concreto armado e protendido – Princípios do projeto e cálculo. Rio de Janeiro, Ed. Livros Técnicos e Científicos, 1977, 305p.
O’CONNOR, C. Pontes - Superestruturas. Rio de Janeiro, Ed. LTC/EDUSP (Ed. Livros Técnicos e Científicos/Universidade de São Paulo), vol. 1, 1975, 281p.

## Slide 5: DEFINIÇÕES
Normas gerais aplicadas às pontes:
NBR 7187/03 - Projeto de pontes de Concreto Armado e de Concreto Protendido – Procedimento;
NBR 7188/13 - Carga móvel rodoviária e de pedestres em pontes, viadutos, passarelas e outras estruturas;
NBR 16694/20 - Projeto de pontes rodoviárias de aço e mistas de aço e concreto;

## Slide 6: DEFINIÇÕES
Outras normas aplicadas às pontes:
NBR 6118/14 – Projeto de estruturas de concreto – Procedimento;
NBR 7190/97 - Projeto de estruturas de madeira;
NBR 8800/08 - Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de edifícios;
NBR 9062/17 - Projeto e execução de estru-turas de concreto pré-moldado;

## Slide 7: DEFINIÇÕES
Outras normas aplicadas às pontes:
NBR 6120/19 - Ações para o cálculo de estruturas de edificações;
NBR 6122/10 - Projeto e execução de funda-ções;
NBR 6123/88 - Forças devidas ao vento em edificações;
NBR 8681/03 - Ações e segurança nas estrutu-ras – Procedimento.
Manual de projeto de obras de arte especiais MT/DNER/IPR13.

## Slide 8: DEFINIÇÕES
Outras normas aplicadas às pontes:
“Nos casos de inexistência de Normas Brasileiras ou quando estas forem omissas, será permitida a utilização de normas estrangeiras, mediante autorização, por escrito, do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem. Em particular, para obras de concreto armado, convencional ou protendido, recomenda-se o CEB-FIP Model Code 1990 e, para pontes metálicas, Normas Americanas ou a DIN-1045, alemã.” (DNER, IPR 698)

## Slide 9: DEFINIÇÕES
Ponte:
- obra destinada a permitir a transposição de obstáculos (rios, vales, vias, etc.) à continui-dade de uma via de comunicação qualquer. (MARCHETTI)
- obra destinada à transposição de obstáculos à continuidade do leito normal de uma via, tais como rios, braços de mar, vales profun-dos, outras vias, etc. (PFEIL)

## Slide 10: DEFINIÇÕES
Denomina-se:
Ponte - quando o obstáculo é um rio;
Viaduto - quando a transposição não é sobre água; é sobre um vale, uma via, etc.;
Pontilhão - pontes de pequenos vãos.

## Slide 11: DEFINIÇÕES
(EL DEBS E TAKEYA)

## Slide 12: DEFINIÇÕES
Ponte:
http://www.atrativaengenharia.com.br/NOVO/Sistema/viewfotos.php?codg=34

## Slide 13: DEFINIÇÕES
Ponte:
https://fcrissilva.wordpress.com/2012/10/01/a-incrivel-atlantic-ocean-road/

## Slide 14: DEFINIÇÕES
Viaduto:
http://www.noticiasdeaveiro.pt/pt/21474/sensores-inteligentes-avaliam-seguranca-em-pontes-e-viadutos/

## Slide 15: DEFINIÇÕES
Viaduto de acesso: parte de acesso à ponte. Aterro é uma opção.
(EL DEBS E TAKEYA)

## Slide 16: DEFINIÇÕES
Viaduto de meia encosta:
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1516196&page=57

## Slide 17: DEFINIÇÕES
Galeria (bueiros): são obras completamente ou parcialmente enterradas que fazem parte do sistema de drenagem, permanente ou não, das vias, ou são obras destinadas a passagens inferiores. (EL DEBS E TAKEYA)

## Slide 18: DEFINIÇÕES
Galeria:
http://www.protensul.com.br/index.php?cmd=produtos&id=6

## Slide 19: DEFINIÇÕES
Galeria:
http://www.oldcastleprecastspokane.com/

## Slide 20: DEFINIÇÕES
Divisão de pontes em três partes principais:
Infraestrutura (fundações);
Mesoestrutura;
Superestrutura.
(VITÓRIO)

## Slide 21: DEFINIÇÕES
(EL DEBS E TAKEYA)

## Slide 22: DEFINIÇÕES
Infraestrutura (ou fundação): parte da ponte constituída por elementos (blocos, sapatas, tubulões, etc.) que se destinam a apoiar no terreno (rocha ou solo) os esforços transmi-tidos da Superestrutura para a Mesoestrutura. (MARCHETTI)

## Slide 23: DEFINIÇÕES
Infraestrutura: parte da ponte por meio da qual são transmitidos ao terreno de implan-tação da obra (rocha ou solo), os esforços recebidos da Mesoestrutura. São os blocos, sapatas, estacas, tubulões, etc., assim como as peças de ligação de seus diversos ele-mentos entre si, como vigas de enrijecimento de blocos. (PFEIL)

## Slide 24: DEFINIÇÕES
Infraestrutura:
http://www.ouropretoonline.com/modules/news/article.php?storyid=35656

## Slide 25: DEFINIÇÕES
Infraestrutura:
http://g1.globo.com/ro/rondonia/noticia/2012/09/margem-esquerda-do-madeira-passa-ser-area-urbana-de-porto-velho.html

## Slide 26: DEFINIÇÕES
Mesoestrutura: parte da ponte constituída pelos pilares, aparelhos de apoio, travessas e encontros; tem a função de conduzir as cargas da superestrutura para as fundações (infra-estrutura).
Aparelho de apoio é o elemento colocado entre a infraestrutura e a superestrutura, destinado a transmitir as reações de apoio e permitir movimentos da superestrutura.

## Slide 27: DEFINIÇÕES
Mesoestrutura:
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1790542&page=51
http://www.geoservnet.com.br/geoserv_industrial/pontes_pontes.php

## Slide 28: DEFINIÇÕES
Mesoestrutura:
http://www.scac.com.br

## Slide 29: DEFINIÇÕES
Mesoestrutura:
http://piniweb.pini.com.br/construcao/infra-estrutura/construcao-da-ponte-estaiada-de-18-km-de-extensao-sobre-272959-1.aspx

## Slide 30: DEFINIÇÕES
Mesoestrutura:
http://www.atrativaengenharia.com.br

## Slide 31: DEFINIÇÕES
Aparelho de apoio:
http://forum.outerspace.com.br/index.php?threads/engenharia-civil-as-mais-famosas-e-imponentes-pontes-do-mundo-fotos.97508/page-2
https://www.ntcbrasil.com.br/empresa/

## Slide 32: DEFINIÇÕES
Aparelho de apoio:
Fotografias de Paulo Sérgio Bastos

## Slide 33: DEFINIÇÕES
Superestrutura: é a parte que vence o vão necessário a ser transposto pela ponte e recebe diretamente as cargas provenientes do tráfego dos veículos, transmitindo-as à meso-estrutura, sendo composta de vigamento longitudinal (vigas principais ou longarinas), de vigamento transversal (transversinas) e das lajes superior, e inferior (no caso de estrado celular ou caixão).

## Slide 34: DEFINIÇÕES
Superestrutura: pode ser subdividida em duas partes:
- Estrutura principal (ou sistema estrutural principal ou simplesmente sistema estru-tural): tem a função de vencer o vão livre;
- Estrutura secundária (ou tabuleiro ou estrado): recebe a ação direta das cargas e a transmite para a estrutura principal.
(EL DEBS E TAKEYA)

## Slide 35: DEFINIÇÕES
Superestrutura:
http://www.atrativaengenharia.com.br

## Slide 36: DEFINIÇÕES
Superestrutura:
http://www.atrativaengenharia.com.br

## Slide 37: DEFINIÇÕES
Sistema estrutural principal e tabuleiro:
http://piniweb.pini.com.br/construcao/infra-estrutura/ponte-na-br-381-e-construida-em-quatro-meses-240388-1.aspx

## Slide 38: DEFINIÇÕES
Encontro: elemento situado nas extremida-des da ponte, na transição com o aterro da via, com dupla função: de apoio da superes-trutura, e de arrimo do solo nas extremidades da ponte. Nem sempre é utilizado.
(VITÓRIO)

## Slide 39: DEFINIÇÕES
Encontro:
http://www.lem.ep.usp.br/PEF2404/Apostila%20meso%20e%20infra.pdf

## Slide 40: DEFINIÇÕES
Encontro:
http://www.lem.ep.usp.br/PEF2404/Apostila%20meso%20e%20infra.pdf

## Slide 41: DEFINIÇÕES
Encontro:
http://www.lem.ep.usp.br/PEF2404/Apostila%20meso%20e%20infra.pdf

## Slide 42: DEFINIÇÕES
Encontro:
http://www.lem.ep.usp.br/PEF2404/Apostila%20meso%20e%20infra.pdf

## Slide 43: REQUISITOS PRINCIPAIS DE UMA PONTE
Funcionalidade: a ponte deve satisfazer de forma perfeita as exigências de tráfego, vazão, etc.
Segurança: a ponte deve ter seus materiais constituintes solicitados por esforços que neles provoquem tensões menores que as admissíveis ou que possam provocar sua ruptura.

## Slide 44: REQUISITOS PRINCIPAIS DE UMA PONTE
Estética: a ponte deve apresentar aspecto agradável e se harmonizar com o ambiente em que se situa;
Durabilidade: a ponte deve atender às exigências de uso durante um certo período de tempo previsto (vida útil);
Economia: deve-se realizar um estudo comparativo de possíveis soluções, para escolha da mais econômica, atendidos os demais itens (requisitos).

## Slide 45: CLASSIFICAÇÕES
Segundo a extensão:
- Galeria (bueiro) – de 2 a 3 m;
- Pontilhão – de 3 a 10 m;
- Ponte – acima de 10 m.

## Slide 46: CLASSIFICAÇÕES
Quanto ao comprimento do vão da ponte:
Ponte de pequeno vão – até 30 m;
Ponte de médio vão – de 30 a 60-80 m;
Ponte de grande vão – acima de 60-80 m.

## Slide 47: CLASSIFICAÇÕES
Segundo a durabilidade:
Permanente – aquela construída em cará-ter definitivo;
Provisória – aquela construída para uma duração limitada, geralmente até que se construa a obra definitiva. Geralmente serve para o desvio do tráfego;
Desmontável – aquela construída para uma duração limitada, diferindo da provisória por ser reaproveitável.

## Slide 48: CLASSIFICAÇÕES
Segundo a natureza do tráfego:
Rodoviária;
Ferroviária;
Rodoferroviária;
Passarela de pedestre;
Aqueduto;
Canal;
Aeroviária.

## Slide 49: CLASSIFICAÇÕES
Rodoviária:
http://www.ouropretoonline.com/modules/news/article.php?storyid=35656

## Slide 50: CLASSIFICAÇÕES
Rodoviária:
http://www.clubedoconcreto.com.br/2014/07/pontes-estranhas.html

## Slide 51: CLASSIFICAÇÕES
Rodoviária:
http://www.janeladohorizonte.com.br/search/label/pontes

## Slide 52: CLASSIFICAÇÕES
Rodoviária:
http://diariogaucho.rbsdirect.com.br/imagesrc/17905200.jpg?w=620

## Slide 53: CLASSIFICAÇÕES
Ferroviária:
http://www.janeladohorizonte.com.br/2014/06/5-viadutos-ferroviarios-incriveis-no-rio-grande-do-sul.html

## Slide 54: CLASSIFICAÇÕES
Ferroviária:
http://www.janeladohorizonte.com.br/2014/06/5-viadutos-ferroviarios-incriveis-no-rio-grande-do-sul.html

## Slide 55: CLASSIFICAÇÕES
Rodoferroviária:
http://www.janeladohorizonte.com.br/search/label/pontes

## Slide 56: CLASSIFICAÇÕES
Rodoferroviária:
http://www.doka.com/br/references/south-america/Bruecke_Fluss_Orinoco

## Slide 57: CLASSIFICAÇÕES
Passarela de pedestre:
http://www.chicoalves.com.br/2015/12/26/a-passarela-de-r-100-milhoes-e-a-crise-na-saude/

## Slide 58: CLASSIFICAÇÕES
Passarela de pedestre:
http://www.clubedoconcreto.com.br/2014/07/pontes-estranhas.html

## Slide 59: CLASSIFICAÇÕES
Passarela de pedestre:
http://www.oldcastleprecastspokane.com/

## Slide 60: CLASSIFICAÇÕES
Aqueduto:
http://g1.globo.com/se/sergipe/noticia/2015/05/veja-antes-e-depois-do-desabamento-de-ponte-que-rompeu-tubulacao.html

## Slide 61: CLASSIFICAÇÕES
Canal:
http://viajadas.com.br/conheca-magdeburg-maior-ponte-navegavel-mundo/

## Slide 62: CLASSIFICAÇÕES
Canal:

## Slide 63: CLASSIFICAÇÕES
Aeroviária:
http://www.airliners.net/photo/Singapore-Airlines-%28Airbus%29/Airbus-A380-841/984364

## Slide 64: CLASSIFICAÇÕES
Segundo o desenvolvimento planimétrico:
- Considerando a projeção do eixo da ponte em um plano horizontal (planta):
- Reta: ortogonal ou esconsa;
- Curva.

## Slide 65: CLASSIFICAÇÕES
(EL DEBS E TAKEYA)

## Slide 66: CLASSIFICAÇÕES
Curva e estaiada:
http://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/lenoticia.php?id=213561#0

## Slide 67: CLASSIFICAÇÕES
Segundo o desenvolvimento altimétrico:
- Considerando a projeção do eixo da ponte em plano vertical (elevação):
- Horizontal (ou em nível);
- Em rampa (retilínea ou curvilínea).
(EL DEBS E TAKEYA)

## Slide 68: CLASSIFICAÇÕES
Segundo o sistema estrutural da super-estrutura, as pontes podem ser:
- em Lajes;
- em Vigas;
- em Pórticos;
- em Arcos;
- Pênseis;
- Estaiadas.

## Slide 69: CLASSIFICAÇÕES
Segundo o sistema estrutural da superestrutura:
(EL DEBS E TAKEYA)

## Slide 70: CLASSIFICAÇÕES
Segundo o sistema estrutural da superestrutura:
(EL DEBS E TAKEYA)

## Slide 71: CLASSIFICAÇÕES
A seção transversal pode ser maciça ou vazada.
(VITORIO)
Ponte em laje:

## Slide 72: CLASSIFICAÇÕES
Ponte em laje:
http://www.oldcastleprecastspokane.com/

## Slide 73: CLASSIFICAÇÕES
É uma solução para pequenos vãos (máximo de 15 m), apresentando algumas vantagens como:
pequena altura de construção;
grande resistência à torção;
grande resistência ao fissuramento;
simplicidade e rapidez de construção;
boa solução para obras esconsas.
(VITÓRIO)
Ponte em laje:

## Slide 74: CLASSIFICAÇÕES
Uma grande desvantagem da ponte em laje é o elevado peso próprio, o que inviabiliza a sua utilização para grandes vãos. Nesses casos, podem ser empregadas lajes ocas com fôrmas tubulares perdidas, reduzindo assim o peso próprio. A esbeltez /h deve atender aos seguintes valores:
15 a 22, para CA;
18 a 30, para CP;
onde  é o vão e h é a espessura da laje. (VITÓRIO)
Ponte em laje:

## Slide 75: CLASSIFICAÇÕES
A viga pode ter seção transversal de forma variada, sendo as mais comuns a I, T e celular (caixão).
(EL DEBS E TAKEYA)
Ponte em viga:

## Slide 76: DEFINIÇÕES
Ponte em viga:
http://www.varzeagrande.mt.gov.br/portal/conteudo/7971

## Slide 77: DEFINIÇÕES
Ponte em viga:
http://www.thiel.eng.br/fotos/detalhes/37&codigoRepresentacao=3&representacao=BPM%20PR%C3%89-MOLDADOS%20LTDA.#prettyPhoto

## Slide 78: DEFINIÇÕES
Ponte em viga:
https://rodoviariaonline.com.br/de-olho-vivo-nas-estradas/

## Slide 79: DEFINIÇÕES
Ponte em viga:
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1516196&page=46

## Slide 80: DEFINIÇÕES
Ponte em viga:
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1516196&page=46

## Slide 81: DEFINIÇÕES
Ponte
em viga:
http://en.midasuser.com/training/tutorial_read.asp?idx=501&pg=4&so=&sort=&bid=6&nCat=&nCat2=127&bType=&totCount=28

## Slide 82: DEFINIÇÕES
Ponte em pórtico:
http://photosdeviagens.blogspot.com.br/2014/01/rio-araguari.html

## Slide 83: DEFINIÇÕES
Ponte em pórtico:
http://www.dourovalley.eu/Multimedia/6/52/DSC04476_1024x768.jpg
http://67.media.tumblr.com/0842a2fdaf74b1aed25159e921571547/tumblr_o3wzmw8BVO1ssauhoo1_1280.jpg

## Slide 84: DEFINIÇÕES
Ponte em pórtico:
http://cdn.olhares.pt/client/files/foto/big/324/3246841.jpg

## Slide 85: DEFINIÇÕES
http://magda-kendik.blogspot.com.br/
Ponte em arco:

## Slide 86: DEFINIÇÕES
http://4.bp.blogspot.com/-6psZ6E0ks6w/UD3sd5GJv6I/AAAAAAAAhVs/MpobiLU7Nak/s1600/Ponte-do-Infante-Porto.jpg
Ponte em arco:

## Slide 87: DEFINIÇÕES
Ponte em arco:
Fotografia do Autor

## Slide 88: DEFINIÇÕES
Ponte em arco:
http://py.worldmapz.com/photo/4119_de.htm

## Slide 89: DEFINIÇÕES
Ponte pênsil:
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ponte_Golden_Gate#/media/File:GoldenGateBridge-001.jpg

## Slide 90: DEFINIÇÕES
Ponte pênsil: Akashi-Kaikyo
http://gigantesdomundo.blogspot.com.br/2011/10/as-10-maiores-pontes-suspensas-do-mundo.html
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Akashi_Kaikyo_Ohashi_01.jpg

## Slide 91: DEFINIÇÕES
Ponte pênsil: Akashi-Kaikyo
https://commons.wikimedia.org/wiki/Akashi-Kaikyo_Bridge#/media/File:Akashi_Bridge.JPG

## Slide 92: DEFINIÇÕES
Ponte pênsil: Akashi-Kaikyo
https://commons.wikimedia.org/wiki/Akashi-Kaikyo_Bridge#/media/File:TopOfPearlBridge02.jpg

## Slide 93: DEFINIÇÕES
Ponte pênsil: Akashi-Kaikyo
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Maiko_Marine_Promenade_201206-6.jpg

## Slide 94: DEFINIÇÕES
Ponte pênsil:
http://www.tribunadeouro.com
http://guiadolitoral.uol.com.br/fotosdepraia-saovicente-sp-3597.html

## Slide 95: DEFINIÇÕES
Ponte estaiada:
http://sergipeemfotos.blogspot.com.br/2013/01/ponte-construtor-joao-alves-aracaju.html

## Slide 96: DEFINIÇÕES
http://curiososnomundo.blogspot.com.br/2012/04/ponte-mais-alta-do-mundo.html
Ponte estaiada:

## Slide 97: DEFINIÇÕES
http://curiososnomundo.blogspot.com.br/2012/04/ponte-mais-alta-do-mundo.html
Ponte estaiada:

## Slide 98: DEFINIÇÕES
http://curiososnomundo.blogspot.com.br/2012/04/ponte-mais-alta-do-mundo.html
Ponte estaiada:

## Slide 99: DEFINIÇÕES
http://teleseries.com.br/wp-content/uploads/2014/04/FOTO-061.jpg
Ponte estaiada:

## Slide 100
http://www.clubedoconcreto.com.br/2014/07/pontes-estranhas.html
Ponte estaiada:
DEFINIÇÕES

## Slide 101
http://piniweb.pini.com.br/construcao/infra-estrutura/construcao-da-ponte-estaiada-de-18-km-de-extensao-sobre-272959-1.aspx
Ponte estaiada:
DEFINIÇÕES

## Slide 102: CLASSIFICAÇÕES
Ponte em Vigas Simplesmente Apoiadas:
As vigas são estaticamente determinadas. A seção transversal pode ser constante ou variável. (VITÓRIO)

## Slide 103: CLASSIFICAÇÕES
Ponte em Vigas Simplesmente Apoiadas:
(LEONHARDT)

## Slide 104: CLASSIFICAÇÕES
Ponte em Vigas Simplesmente Apoiadas:
http://www.jornalmetas.com.br/geral/geral-gaspar/recome%C3%A7am-os-trabalhos-no-canteiro-da-ponte-do-vale-1.1892527

## Slide 105: CLASSIFICAÇÕES
Ponte em Vigas Simplesmente Apoiadas:
Devem ser dimensionadas para o momento fletor máximo, e exigem juntas nas extre-midades.
(LEONHARDT)

## Slide 106: CLASSIFICAÇÕES
Ponte em Vigas Simplesmente Apoiadas:
As vigas podem ter os extremos em balanços, visando reduzir os momentos fletores positivos no vão e as flechas, por meio dos momentos fletores negativos introduzidos nos apoios. (VITÓRIO)

## Slide 107: CLASSIFICAÇÕES
Ponte em Vigas Simplesmente Apoiadas:
Ou a ponte pode ter uma série de vigas assentes sobre apoios sucessivos, constituindo-se uma so-lução vantajosa do ponto de vista da facilidade de execução e da economia, quando são utilizadas peças pré-moldadas. (VITÓRIO)

## Slide 108: CLASSIFICAÇÕES
Ponte em Vigas Simplesmente Apoiadas:
A laje do tabuleiro pode ser contínua, sobre três a quatro vãos, e apenas um apoio (no pilar) pode ser do tipo fixo, sendo os demais deslocáveis longitudinalmente. (LEONHARDT)

## Slide 109: CLASSIFICAÇÕES
Ponte em Vigas Simplesmente Apoiadas:
Vigas com balanços e vigas Gerbers apoiadas nos balanços. Pontes longas exigem várias juntas no tabuleiro. Conforme a localização das rótulas e da altura variável dos balanços, os momentos fletores podem ser modificados. Há muitas desvantagens comparativamente a vigas contínuas sem juntas. (LEONHARDT)

## Slide 110: CLASSIFICAÇÕES
Ponte em Vigas Simplesmente Apoiadas:
Vigas sobre dois apoios do pilar e com balanços, e vigas Gerbers apoiadas nos balan-ços. LEONHARDT)

## Slide 111: CLASSIFICAÇÕES
Ponte em Vigas Contínuas:
São muito utilizadas devido às vantagens de ordem estética, funcional e estrutural. A seção transversal pode ser constante ou variável. (VITÓRIO)

## Slide 112: CLASSIFICAÇÕES
Ponte em Vigas Contínuas:
Fotografia do Autor

## Slide 113: CLASSIFICAÇÕES
Ponte em Vigas Contínuas:
A seção transversal resulta menor do que no caso de vigas sobre dois apoios. É uma solução mais segura, podendo evitar o colapso de um tramo. (LEONHARDT)

## Slide 114: CLASSIFICAÇÕES
Ponte em Vigas Contínuas:
Vigas com seções transversais constantes para vãos não muito grandes e aproximadamente iguais.
(LEONHARDT)

## Slide 115: CLASSIFICAÇÕES
Ponte em Vigas Contínuas:
A seção variável é indicada para vãos grandes, com a finalidade de permitir uma boa distribuição dos esforços solicitantes, pela variação do momento de inércia, além de melhorar a aparência e diminuir o peso próprio e os momentos fletores nos vãos. Usual também em balanços sucessivos. (LEONHARDT)

## Slide 116: CLASSIFICAÇÕES
Ponte em Vigas Contínuas:
https://geolocation.ws/v/P/81764593/ponte-tancredo-neves-ligao-de-foz-do/en

## Slide 117: CLASSIFICAÇÕES
Ponte em Vigas Contínuas:
https://www.flickr.com/photos/ernanejp/4148889018

## Slide 118: CLASSIFICAÇÕES
Ponte em Vigas Contínuas:
http://www.ulmaconstruction.com.br/pt-br/projetos/pontes-viadutos/ponte-rio-madeira-brasil

## Slide 119: CLASSIFICAÇÕES
Ponte em Vigas Contínuas:
Vigas contínuas protendidas são menos sensíveis a recalques desiguais temporários, porque as fissuras voltam a se fechar por ação da protensão, quando do levantamento da viga no apoio recalcado. (LEONHARDT)

## Slide 120: CLASSIFICAÇÕES
Ponte em Vigas Contínuas:
Longos trechos podem ser projetados sem juntas (800 a 1.000 m), o que configura uma grande vantagem (execução, manutenção, conforto do tráfego).
Deve-se adotar, na medida do possível, apoio fixo apenas em uma das extremidades da ponte, sendo os demais apoios móveis longitudinalmente. (LEONHARDT)

## Slide 121: CLASSIFICAÇÕES
Ponte em Vigas Contínuas:
Vigas muito extensas podem ser subdivididas com balanços e vigas Gerbers, ou com dentes Gerbers. (LEONHARDT)

## Slide 122: CLASSIFICAÇÕES
Ponte em Vigas Contínuas:

## Slide 123: CLASSIFICAÇÕES
Ponte em Vigas Contínuas:
Por ausência de melhores conhecimentos do comportamento do terreno de fundação, as vigas Gerbers foram muito utilizadas no passado, em pontes com vários apoios, mas estão em desuso atualmente. Tem desvantagens, como a execução e a manutenção dos dentes Gerbers (articulações). (VITÓRIO)

## Slide 124
http://www.brasfond.com.br/site/cravacaooffshore.html
CLASSIFICAÇÕES
Ponte em Vigas Contínuas:

## Slide 125: CLASSIFICAÇÕES
Ponte em Viga Seção Celular: a super-estrutura é formada por duas lajes, superior e inferior, interligadas por almas longitudinais (e transversais). (VITÓRIO)

## Slide 126: CLASSIFICAÇÕES
Ponte em Viga Seção Celular:
http://www.doka.com/_ext/downloads/downloadcenter/999732006_2005_12_online.pdf

## Slide 127: CLASSIFICAÇÕES
Ponte em Viga Seção Celular:
Tem como vantagem a grande rigidez à torção, sendo indicada para pontes curvas e sobre pilares isolados, ou quando se dispõe de pequena altura para as vigas principais. Apresenta boa estética, sendo particular-mente indicada para vigas contínuas de CP. A sua utilização é normalmente condicionada à análise comparativa com outras soluções do ponto de vista econômico. (VITÓRIO)

## Slide 128: CLASSIFICAÇÕES
Ponte em Grelha: é o sistema estrutural constituído por três ou mais vigas longitudinais, com transversinas interme-diárias e de apoio. As transversinas fazem com que as vigas longitudinais trabalhem em conjunto, regulando a distribuição dos carregamentos entre as vigas. (VITÓRIO)

## Slide 129: CLASSIFICAÇÕES
Ponte em Grelha:

## Slide 130: CLASSIFICAÇÕES
Ponte em Pórticos: os pórticos são formados pela ligação das vigas com os pilares, ou com as paredes dos encontros, caracterizando a continuidade entre esses elementos em substituição às articulações. (VITÓRIO)

## Slide 131: CLASSIFICAÇÕES
Ponte em Pórticos:
Como as extremidades das vigas são engastadas nos encontros, os momentos fletores negativos de engastamento reduzem o momento fletor positivo, possibilitando a redução da altura no vão. Os pórticos de CA mais usuais são os biengastados e os biarticulados. (LEONHARDT)

## Slide 132: CLASSIFICAÇÕES
Ponte em Pórticos:
Pórtico triarticulado isostático. (LEONHARDT)

## Slide 133: CLASSIFICAÇÕES
Ponte em Pórticos:
Pórtico biarticulado com tramos adjacentes apoiados, com montantes verticais ou inclinados (pilares); são adequados para rodovias.
(LEONHARDT)

## Slide 134: CLASSIFICAÇÕES
Ponte em Pórticos:
Pórtico biarticulado com montantes concor-rentes, articulados ou engastados elastica-mente, são indicados para viadutos sobre rodovias. (LEONHARDT)

## Slide 135: CLASSIFICAÇÕES
Ponte em Pórticos:
Pórtico com três tramos:
Pórtico sobre encostas íngremes:
(LEONHARDT)

## Slide 136: CLASSIFICAÇÕES
Ponte em Pórticos:
Pórtico engastado ou fechado são especialmente indicados para pequenos viadutos com passagem inferior e para pequenas travessias. O pórtico fechado é indicado onde o terreno é de muito má qualidade. (LEONHARDT)

## Slide 137: CLASSIFICAÇÕES
Ponte em Pórticos:
http://hojerondonia.com/prefeito-de-cerejeiras-vistoria-construcao-de-galerias-de-concreto/

## Slide 138: CLASSIFICAÇÕES
Ponte em Pórticos:
Pórtico de vários vãos pode ter os montantes (pilares) articulados ou engastados, conforme a rigidez desejada, para permitir a possibi-lidade de deformação longitudinal da viga (tabuleiro), devido à variação de temperatura e retração do concreto. (LEONHARDT)

## Slide 139: CLASSIFICAÇÕES
Ponte em Pórticos:
Em pontes sobre vales profundos, pilares internos são ligados rigidamente à viga, para evitar o apoio móvel. (LEONHARDT)

## Slide 140: CLASSIFICAÇÕES
Ponte em Pórticos:
Os pórticos podem apresentar as formas mais variadas, procurando-se uma pequena altura, dependente da altura da viga e da esbeltez dos pilares. (LEONHARDT)

## Slide 141: CLASSIFICAÇÕES
Ponte em Pórticos:
(LEONHARDT)

## Slide 142: CLASSIFICAÇÕES
Ponte em Arco: esse sistema estrutural foi muito utilizado no passado como a única alternativa viável para vencer grandes vãos, principalmente diante da dificuldade da execução de apoios intermediários e escora-mentos sobre cursos d’água, ou vales profundos. (VITÓRIO)

## Slide 143
Ponte em Arco:
“Presidente Sodré”, em Cabo Frio/RJ, com arco parabólico de CA, com vão de 67 m, de 1926.
143
HISTÓRICO

## Slide 144: CLASSIFICAÇÕES
Ponte em Arco:
(VITÓRIO)
A predominância de esforços de com-pressão com peque-na excentricidade e a exigência de baixas seções de armadura fizeram do arco a estrutura adequada para a utilização do CA. (VITÓRIO)

## Slide 145: CLASSIFICAÇÕES
Ponte em Arco:
O arco é o tipo estrutural mais apropriado para materiais maciços, como a pedra e o concreto, desde que o terreno de fundação seja resistente e o empuxo possa ser absorvido por uma fundação econômica. (LEONHARDT)

## Slide 146: CLASSIFICAÇÕES
Ponte em Arco:
Pontes em arco de concreto são indicadas na transposição de vales com escarpas rochosas.
(LEONHARDT)

## Slide 147: CLASSIFICAÇÕES
Ponte em Arco:
http://www.ulmaconstruction.com.br/pt-br/formas-e-escoramentos/formas-e-escoramentos-pontes/carro-avanco-inferior-cvi

## Slide 148: CLASSIFICAÇÕES
Ponte em Arco:
No caso de terreno bom, o arco pode ser apoiado diretamente no terreno, por meio de uma fundação leve.
(LEONHARDT)

## Slide 149: CLASSIFICAÇÕES
Ponte em Arco:
(LEONHARDT)

## Slide 150: CLASSIFICAÇÕES
Ponte em Arco:
Em terreno ruim, o tabuleiro deve atuar com tirante.
(LEONHARDT)

## Slide 151: CLASSIFICAÇÕES
Ponte em Arco:
(LEONHARDT)
Para vãos superiores a 50 m, Leonhardt descreve o arco triarticulado como indicado, com as impostas em laje, e no quarto do vão com seção U devido ao momento fletor grande.

## Slide 152: CLASSIFICAÇÕES
Ponte em Arco:
No caso de ponte em arco de concreto, é necessário considerar as deformações devidas à retração, variação de temperatura e fluência, o que justifica a existência de juntas, como o arco triarticulado. Para vãos pequenos (até 50 m), as pontes em arco são caras. (LEONHARDT)

## Slide 153: CLASSIFICAÇÕES
Ponte em Arco:
O arco pode ser biarticulado, uma vez hiperes-tático. O momento fletor é máximo no fecho.
Arco com apenas uma articulação no fecho não é indicado porque ocorrem elevados momentos fletores de engastamento. (LEONHARDT)

## Slide 154: CLASSIFICAÇÕES
Ponte em Arco:
Arco biengastado, três vezes hiperestático, geralmente tem espessura maior nas impostas. (LEONHARDT)

## Slide 155: CLASSIFICAÇÕES
Ponte em Arco:
(LEONHARDT)
Arco atirantado com impostas geralmente biarticuladas, onde o empuxo é absorvido pelo tirante. O tabuleiro é suspenso por pendurais verticais.

## Slide 156: CLASSIFICAÇÕES
Ponte em Arco:
(LEONHARDT)
Arco com tabuleiro suspenso por pendurais inclinados. Ocorre o efeito de treliça e por isso os momentos fletores são diminuídos, podendo o arco ser mais esbelto.

## Slide 157: CLASSIFICAÇÕES
Ponte em Arco:
Porém, com a evolução do CP e das técnicas construtivas que permitiram eliminar os escoramentos, as pontes em arcos passaram a ser substituídas pelas pontes em vigas retas protendidas. (VITÓRIO)
http://precast.org/2014/08/kie-con-inc-precasts-california-record/

## Slide 158: CLASSIFICAÇÕES
Ponte Pênsil: são constituídas por cabos dispostos parabolicamente e pendurais verticais. (VITÓRIO)

## Slide 159: CLASSIFICAÇÕES
Ponte Pênsil:
Não são estruturas apropriadas para concreto e por isso são executadas geralmente em vigamentos metálicos suspensos em cabos de aço. (VITÓRIO)
https://commons.wikimedia.org/wiki/Akashi-Kaikyo_Bridge#/media/File:Akashi_Bridge.JPG

## Slide 160: CLASSIFICAÇÕES
Ponte Pênsil:
Os vigamentos, que podem ser em treliças ou vigas de alma cheia, devem ter grande rigidez à flexão e principalmente à torção, de modo a minimizar os efeitos dos movimentos vibratórios transversais que podem causar desconforto aos usuários ou mesmo risco à estrutura. (VITÓRIO)

## Slide 161: CLASSIFICAÇÕES
Ponte Pênsil:
http://www.dormanlongtechnology.com/Download_files/DLT_General_Presentation.pdf

## Slide 162: CLASSIFICAÇÕES
Ponte Estaiada: o tabuleiro é suspenso por meio de cabos inclinados fixados em torres. O tabuleiro, geralmente metálico ou em CP, deve ter grande rigidez à torção, de modo a reduzir os movimentos vibratórios causados pela ação transversal do vento e movimentação dos veículos. (VITÓRIO)

## Slide 163: CLASSIFICAÇÕES
Ponte Estaiada:
São pontes indicadas especialmente para grandes vãos, podendo ser construídas em balanços sucessivos, em CP. (LEONHARDT)
(Figueiredo Ferraz)

## Slide 164
(IPR 698)
CLASSIFICAÇÕES
Ponte Estaiada:

## Slide 165
CLASSIFICAÇÕES
Ponte Estaiada:

## Slide 166: CLASSIFICAÇÕES
Ponte Estaiada:
Com poucos cabos inclinados a ponte deve ser considerada como viga com apoios interme-diários. (LEONHARDT)

## Slide 167: CLASSIFICAÇÕES
Ponte Estaiada:
Quanto maior o número de cabos, mais esbelta pode ser a estrutura do tabuleiro.
(LEONHARDT)

## Slide 168: CLASSIFICAÇÕES
Ponte Estaiada:
Os cabos podem ser dispostos em harpa ou em leque, em feixes paralelos ou radiantes, ou um arranjo de forma intermediária. (LEONHARDT)

## Slide 169: CLASSIFICAÇÕES
Ponte Estaiada:
Os cabos podem ser dispostos em um único plano, ou em dois, nas bordas do tabuleiro. A torre em forma de A é indicada para vãos grandes. (LEONHARDT)

## Slide 170: CLASSIFICAÇÕES
Ponte Estaiada:
http://www.doka.com/br/references/south-america/Bruecke_Fluss_Orinoco

## Slide 171: CLASSIFICAÇÕES
Segundo o material da superestrutura, as pontes podem ser:
- em Madeira;
- de Alvenaria (pedra);
- de Concreto Armado (CA);
- de Concreto Protendido (CP);
- de Aço;
- mista Aço/Concreto.

## Slide 172: CLASSIFICAÇÕES
http://www.ecopontes.com.br/produtos-ver/pontes-mistas-ecomix/16
Mista aço/concreto:

## Slide 173: CLASSIFICAÇÕES
http://araras.sp.gov.br/noticias/15901
Mista aço/concreto:

## Slide 174: CLASSIFICAÇÕES
Pontes em CA são economicamente compe-titivas para vigas com vãos máximos da ordem de 20 m.
O CP é atualmente o material mais empregado nas superestruturas das pontes rodoviárias. A sua competitividade se deve a uma série de vantagens sobre o CA, sendo uma das principais a possibilidade de vencer vãos bem maiores com redução de altura das vigas e das quantidades necessárias de concreto e aço, devido à utilização eficiente de materiais de alta resistência.
(VITÓRIO)

## Slide 175: CLASSIFICAÇÕES
Segundo a posição do tabuleiro:
- Superior;
- Intermediário;
- Inferior.
(El Debs e Takeya)

## Slide 176: CLASSIFICAÇÕES
Quanto à direção transversal da ponte podem existir os elementos:
- Pista de rolamento: largura disponível para o tráfego normal dos veículos, que pode ser subdividida em faixas;
- Acostamento: largura adicional à pista de rolamento, destinada à utilização pelos veículos em casos de emergência;

## Slide 177: CLASSIFICAÇÕES
- Defensa: elemento de proteção aos veículos, colocado lateralmente ao acostamento;
- Passeio: largura adicional destinada exclusi-vamente ao tráfego de pedestres;
- Guarda-roda: elemento destinado a impedir a invasão dos passeios pelos veículos;
- Guarda-corpo: elemento de proteção aos pedestres. (EL DEBS E TAKEYA)

## Slide 178: CLASSIFICAÇÕES
(EL DEBS E TAKEYA)

## Slide 179: CLASSIFICAÇÕES
http://www.ouropretoonline.com/modules/news/article.php?storyid=35656

## Slide 180: CLASSIFICAÇÕES
Com relação à direção longitudinal da ponte, tem-se as denominações:
- Comprimento da ponte (ou vão total): distância entre as seções extremas da ponte, medida horizontalmente segundo o eixo longitudinal;
- Vão (ou vão efetivo e de tramo): distância entre os eixos de dois apoios (pilares) consecutivos, medida horizontalmente;

## Slide 181: CLASSIFICAÇÕES
- Vão livre: distância entre as faces de dois suportes consecutivos;
- Altura de construção: distância entre o ponto mais baixo e o mais alto da superestrutura;
- Altura livre: distância entre o ponto mais baixo da superestrutura e o ponto mais alto do obstáculo. (EL DEBS E TAKEYA)

## Slide 182: CLASSIFICAÇÕES
(EL DEBS E TAKEYA)

## Slide 183: CLASSIFICAÇÕES
Segundo a mobilidade dos tramos:
- Basculante;
- Levadiça;
- Corrediça;
- Giratória.

## Slide 184: CLASSIFICAÇÕES
Basculante:
http://extremes-fdksyn.blogspot.com.br/2012/05/maior-ponte-basculante.html

## Slide 185: CLASSIFICAÇÕES
Basculante:
http://mapadelondres.org/tower-bridge-uma-ponte-que-se-transforma/

## Slide 186: CLASSIFICAÇÕES
Basculante:
http://www.apdl.pt/ponte-movel

## Slide 187: CLASSIFICAÇÕES
Levadiça:
https://www.math.u-bordeaux.fr/~npapadak/WOT15/

## Slide 188: CLASSIFICAÇÕES
Levadiça:
http://www.clubedoconcreto.com.br/2014/07/pontes-estranhas.html

## Slide 189: CLASSIFICAÇÕES
http://www.midiaguaiba.com.br/galeria
Levadiça:
http://www.triunfoconcepa.com.br/empresa/construcao-da-ponte-do-guaiba-e-da-free-way.aspx

## Slide 190: CLASSIFICAÇÕES
Giratória:
http://www.clubedoconcreto.com.br/2014/07/pontes-estranhas.html

## Slide 191: CLASSIFICAÇÕES
Giratória:
http://revista.casavogue.globo.com/arquitetura/ponte-voadora-cruza-canal-holandes/

## Slide 192: CLASSIFICAÇÕES
Segundo o tipo estático da superestrutura:
- Isostática;
- Hiperestática.

## Slide 193: CLASSIFICAÇÕES
Segundo o processo de construção da super-estrutura:
- In loco (in situ; no local);
- Pré-moldada;
- Balanços sucessivos;
- Lançamentos por incrementos modulados
(deslocamentos progressivos; ponte empur-rada).
O estudo mais detalhado dos processos de construção de pontes está apresentado no arquivo “Processos Constru-tivos”.

## Slide 194: CLASSIFICAÇÕES
In loco:
http://globalwood.com.br/cimbramento/
http://www.ulmaconstruction.com.br/pt-br/formas-e-escoramentos/escoras-torres-escoramento/torre-t-60

## Slide 195: CLASSIFICAÇÕES
In loco:
http://www.atrativaengenharia.com.br

## Slide 196: CLASSIFICAÇÕES
Pré-moldada:
http://mold.com.br/produtos/pontes-e-viadutos/pontes-em-pre-moldado-de-canteiro

## Slide 197
http://www.dormanlongtechnology.com/en/Products/transporters.html
CLASSIFICAÇÕES
Pré-moldada:

## Slide 198: CLASSIFICAÇÕES
Balanços sucessivos:
http://www.doka.com/br/references/europe/Tverlandsbrua_-_Norwegen

## Slide 199: CLASSIFICAÇÕES
Balanços sucessivos:
http://infraestruturaurbana.pini.com.br/solucoes-tecnicas/20/artigo271660-4.aspx

## Slide 200: CLASSIFICAÇÕES
Balanços sucessivos:
http://www.dormanlongtechnology.com/Download_files/DLT_General_Presentation.pdf