## Slide 1
2134 - PONTES
NOTAS DE AULA
EXEMPLOS DE PONTES BRASILEIRAS
JÁ CONSTRUÍDAS
Prof. Dr. PAULO SÉRGIO DOS SANTOS BASTOS
Out/2016
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA UNESP - Campus de Bauru/SP FACULDADE DE ENGENHARIA Departamento de Engenharia Civil

## Slide 2
CAMARGO CORRÊA. Ponte estaiada sobre o rio Negro. Manaus, Secretaria de Desenvolvimento Sustentável da Região Metropolitana de Manaus, Unidade Gestora do Programa de Desenvolvimento e Integração da Região Sul da Cidade de Manaus, 2010, 119p. Disponível em: http://www.ibracon.org.br/eventos/52cbc/HENRIQUE_DOMINGUES.pdf
FIGUEIREDO FERRAZ. III ponte rodoferroviária sobre o rio Orinoco. São Paulo, s/d, 11p. Disponível em: http://www.figueiredoferraz.com.br/br/portfolio/transportes/pontes-e-viadutos/item/download/38_f746f4e8696c7cd0bd4973a6e66cad35
REFERÊNCIAS

## Slide 3
FIGUEIREDO FERRAZ. II ponte sobre o rio Orinoco. São Paulo, 2006, 11p. Disponível em:
http://www.figueiredoferraz.com.br/br/portfolio/transportes/pontes-e-viadutos/item/download/4_4fe315f245fd21853616bb46f35358b1
FIGUEIREDO FERRAZ. Rodovia dos Imigrantes – Projeto, Acompanhamento de obra. São Paulo, 2003, 17p. Disponível em: http://www.figueiredoferraz.com.br/br/portfolio/transportes/rodovias/item/download/41_e6405c7cf3eda000bcb63f3bc4407291
REFERÊNCIAS

## Slide 4
PONTE SOBRE O RIO NEGRO
III PONTE SOBRE RIO ORINOCO
II PONTE SOBRE RIO ORINOCO
PONTES DA RODOVIA DOS IMIGRANTES
EXEMPLOS DE PONTES BRASILEIRAS JÁ CONSTRUÍDAS

## Slide 5
PONTE SOBRE O RIO NEGRO
(Camargo Corrêa)
EXEMPLOS DE PONTES BRASILEIRAS JÁ CONSTRUÍDAS

## Slide 6
Ponte sobre o Rio Negro – Amazonas
EXEMPLOS DE PONTES BRASILEIRAS JÁ CONSTRUÍDAS

## Slide 7
Ponte sobre Rio Negro – Infraestrutura:
(Camargo Corrêa)
EXEMPLOS DE PONTES BRASILEIRAS JÁ CONSTRUÍDAS

## Slide 8
Infraestrutura – Ponte sobre Rio Negro:
(Camargo Corrêa)
EXEMPLOS DE PONTES BRASILEIRAS JÁ CONSTRUÍDAS

## Slide 9
Infraestrutura – Ponte sobre Rio Negro:
Fundações:
Trechos em água – estacas escavadas de grandes diâmetros (2,20 e 2,50 m);
Trechos em terra – direta, estacas hélice contínua e raiz.
EXEMPLOS DE PONTES BRASILEIRAS JÁ CONSTRUÍDAS

## Slide 10
Infraestrutura – Ponte sobre Rio Negro:
(Camargo Corrêa)
EXEMPLOS DE PONTES BRASILEIRAS JÁ CONSTRUÍDAS

## Slide 11
Infraestrutura – Ponte sobre Rio Negro:
(Camargo Corrêa)
EXEMPLOS DE PONTES BRASILEIRAS JÁ CONSTRUÍDAS

## Slide 12
Infraestrutura – Ponte sobre Rio Negro – Fundação em água:
(Camargo Corrêa)
EXEMPLOS DE PONTES BRASILEIRAS JÁ CONSTRUÍDAS

## Slide 13
Infraestrutura – Ponte sobre Rio Negro:
(Camargo Corrêa)
EXEMPLOS DE PONTES BRASILEIRAS JÁ CONSTRUÍDAS

## Slide 14
Infraestrutura – Ponte sobre Rio Negro:
(Camargo Corrêa)
EXEMPLOS DE PONTES BRASILEIRAS JÁ CONSTRUÍDAS

## Slide 15
Infraestrutura – Ponte sobre Rio Negro:
(Camargo Corrêa)
EXEMPLOS DE PONTES BRASILEIRAS JÁ CONSTRUÍDAS

## Slide 16
Infraestrutura – Ponte sobre Rio Negro:
(Camargo Corrêa)
EXEMPLOS DE PONTES BRASILEIRAS JÁ CONSTRUÍDAS

## Slide 17
Infraestrutura – Ponte sobre Rio Negro:
(Camargo Corrêa)
EXEMPLOS DE PONTES BRASILEIRAS JÁ CONSTRUÍDAS

## Slide 18
Infraestrutura – Ponte sobre Rio Negro:
(Camargo Corrêa)
EXEMPLOS DE PONTES BRASILEIRAS JÁ CONSTRUÍDAS

## Slide 19
Infraestrutura – Ponte sobre Rio Negro:
(Camargo Corrêa)
EXEMPLOS DE PONTES BRASILEIRAS JÁ CONSTRUÍDAS

## Slide 20
Infraestrutura – Ponte sobre Rio Negro:
(Camargo Corrêa)
EXEMPLOS DE PONTES BRASILEIRAS JÁ CONSTRUÍDAS

## Slide 21
Infraestrutura – Ponte sobre Rio Negro:
(Camargo Corrêa)
EXEMPLOS DE PONTES BRASILEIRAS JÁ CONSTRUÍDAS

## Slide 22
Infraestrutura – Ponte sobre Rio Negro:
(Camargo Corrêa)
EXEMPLOS DE PONTES BRASILEIRAS JÁ CONSTRUÍDAS

## Slide 23
Infraestrutura – Ponte sobre Rio Negro:
(Camargo Corrêa)
EXEMPLOS DE PONTES BRASILEIRAS JÁ CONSTRUÍDAS

## Slide 24
Infraestrutura – Ponte sobre Rio Negro:
(Camargo Corrêa)
EXEMPLOS DE PONTES BRASILEIRAS JÁ CONSTRUÍDAS

## Slide 25
Infraestrutura – Ponte sobre Rio Negro:
(Camargo Corrêa)
EXEMPLOS DE PONTES BRASILEIRAS JÁ CONSTRUÍDAS

## Slide 26
Infraestrutura – Ponte sobre Rio Negro:
(Camargo Corrêa)
EXEMPLOS DE PONTES BRASILEIRAS JÁ CONSTRUÍDAS

## Slide 27
Infraestrutura – Ponte sobre Rio Negro:
(Camargo Corrêa)
EXEMPLOS DE PONTES BRASILEIRAS JÁ CONSTRUÍDAS

## Slide 28
Infraestrutura – Ponte sobre Rio Negro:
(Camargo Corrêa)
EXEMPLOS DE PONTES BRASILEIRAS JÁ CONSTRUÍDAS

## Slide 29
III PONTE SOBRE O RIO ORINOCO
(FIGUEIREDO FERRAZ)
(Construtora Norberto Odebrecht)
EXEMPLOS DE PONTES BRASILEIRAS JÁ CONSTRUÍDAS

## Slide 30
III Ponte sobre Rio Orinoco
(Figueiredo Ferraz)
EXEMPLOS DE PONTES BRASILEIRAS JÁ CONSTRUÍDAS

## Slide 31
III Ponte sobre Rio Orinoco
(Figueiredo Ferraz)
EXEMPLOS DE PONTES BRASILEIRAS JÁ CONSTRUÍDAS

## Slide 32
https://www.youtube.com/watch?v=wFzO4X6hKKY
EXEMPLOS DE PONTES BRASILEIRAS JÁ CONSTRUÍDAS
III Ponte sobre Rio Orinoco:
Vídeo de maquete eletrônica:

## Slide 33
III Ponte sobre Rio Orinoco:
(Figueiredo Ferraz)
EXEMPLOS DE PONTES BRASILEIRAS JÁ CONSTRUÍDAS

## Slide 34
Infraestrutura – III Ponte sobre Rio Orinoco:
(Figueiredo Ferraz)
EXEMPLOS DE PONTES BRASILEIRAS JÁ CONSTRUÍDAS

## Slide 35
Infraestrutura – III Ponte sobre Rio Orinoco:
(Figueiredo Ferraz)
EXEMPLOS DE PONTES BRASILEIRAS JÁ CONSTRUÍDAS

## Slide 36
Infraestrutura – III Ponte
sobre Rio Orinoco:
(Figueiredo Ferraz)
Fundações profundas com estacas escava-das (diâmetro 200 e 250 cm), com profun-didades de até 90 m.
EXEMPLOS DE PONTES BRASILEIRAS JÁ CONSTRUÍDAS

## Slide 37
Infraestrutura –
III Ponte sobre
Rio Orinoco:
(Figueiredo Ferraz)
EXEMPLOS DE PONTES BRASILEIRAS JÁ CONSTRUÍDAS

## Slide 38
II PONTE SOBRE O RIO ORINOCO
(FIGUEIREDO FERRAZ)
(Construtora Norberto Odebrecht)
EXEMPLOS DE PONTES BRASILEIRAS JÁ CONSTRUÍDAS

## Slide 39
II Ponte sobre Rio Orinoco:
(Figueiredo Ferraz)
EXEMPLOS DE PONTES BRASILEIRAS JÁ CONSTRUÍDAS

## Slide 40
II Ponte sobre Rio Orinoco:
(Figueiredo Ferraz)
EXEMPLOS DE PONTES BRASILEIRAS JÁ CONSTRUÍDAS

## Slide 41
II Ponte sobre Rio Orinoco:
(Figueiredo Ferraz)
EXEMPLOS DE PONTES BRASILEIRAS JÁ CONSTRUÍDAS

## Slide 42
II Ponte sobre Rio Orinoco:
(Figueiredo Ferraz)
EXEMPLOS DE PONTES BRASILEIRAS JÁ CONSTRUÍDAS

## Slide 43
II Ponte sobre Rio Orinoco:
(Figueiredo Ferraz)
EXEMPLOS DE PONTES BRASILEIRAS JÁ CONSTRUÍDAS

## Slide 44
EXEMPLOS DE PONTES BRASILEIRAS JÁ CONSTRUÍDAS
II Ponte sobre Rio Orinoco:
Vídeo 1 – Maquete eletrônica:
https://www.youtube.com/watch?v=NGJTXO0dOSo
Vídeo 2 – Obras de 2001 a 2003:
https://www.youtube.com/watch?v=X0Hh_WtRtnI

## Slide 45
Infraestrutura – II Ponte sobre Rio Orinoco:
(Figueiredo Ferraz)
EXEMPLOS DE PONTES BRASILEIRAS JÁ CONSTRUÍDAS

## Slide 46
Infraestrutura – II Ponte sobre Rio Orinoco:
(Figueiredo Ferraz)
EXEMPLOS DE PONTES BRASILEIRAS JÁ CONSTRUÍDAS

## Slide 47
Infraestrutura – II Ponte sobre
Rio Orinoco:
(Figueiredo Ferraz)
Para a execução dos pilares vazados, seção retangular de 3 m por 7 m e alturas de até 40 m, utilizou-se o sistema de fôrmas deslizantes. Este mesmo processo foi utilizado para a execução das 4 torres principais, com alturas de 120 m, em forma de H e com mastros inclinados.
EXEMPLOS DE PONTES BRASILEIRAS JÁ CONSTRUÍDAS

## Slide 48
Infraestrutura –
II Ponte sobre
Rio Orinoco:
(Figueiredo Ferraz)
EXEMPLOS DE PONTES BRASILEIRAS JÁ CONSTRUÍDAS

## Slide 49
Infraestrutura – II Ponte sobre Rio Orinoco:
(Figueiredo Ferraz)
EXEMPLOS DE PONTES BRASILEIRAS JÁ CONSTRUÍDAS

## Slide 50
Infraestrutura – II Ponte sobre Rio Orinoco:
(Figueiredo Ferraz)
Estacas  2 e 2,5 m, com-primento de 9 a 86 m, cargas de trabalho de 1.800 e 2.500 tf.
EXEMPLOS DE PONTES BRASILEIRAS JÁ CONSTRUÍDAS

## Slide 51
Infraestrutura – II Ponte sobre Rio Orinoco:
(Figueiredo Ferraz)
Estacas com ca-misa de aço de 5/8” (16 mm) de espessura, crava-das com marte-los de vibração e com martelos hi-dráulicos.
EXEMPLOS DE PONTES BRASILEIRAS JÁ CONSTRUÍDAS

## Slide 52
Infraestrutura – II Ponte sobre Rio Orinoco:
(Figueiredo Ferraz)
Perfuração em rocha com perfuratrizes hi-dráulicas Wirth (  1,80 m).
Após a limpeza das camisas, com recircu-lação de ar e água (air lift), procede-se à colo-cação da armadura de aço e ao lançamento do concreto.
EXEMPLOS DE PONTES BRASILEIRAS JÁ CONSTRUÍDAS

## Slide 53
Infraestrutura – II Ponte sobre Rio Orinoco:
(Figueiredo Ferraz)
Cravação das camisas me-tálicas e posicionamento feitos com GPS, com mo-nitoramento instalado sobre o flutuante dos equipamentos de perfu-ração e cravação das camisas das estacas.
EXEMPLOS DE PONTES BRASILEIRAS JÁ CONSTRUÍDAS

## Slide 54
Infraestrutura – II Ponte sobre Rio Orinoco:
Para execução das estacas mais longas (de até 86 m), apoiadas em extrato arenoso, empre-gou-se sistema de telescopagem, que consiste em cravar inicialmente uma camisa metálica de maior diâmetro (2,7 m) até uma profundidade previamente estabelecida, efetuar em seguida a limpeza da areia com recirculação de ar e água (air lift) e depois cravar a camisa de menor diâmetro (2,5 m) dentro da anterior, até chegar à cota de projeto.
EXEMPLOS DE PONTES BRASILEIRAS JÁ CONSTRUÍDAS

## Slide 55
Infraestrutura – II Ponte sobre Rio Orinoco:
(Figueiredo Ferraz)
Os blocos de fundação, com alturas de 3,5 a 6 m e volumes de até 8.000 m3, foram executados com utilização de pré-lajes de concreto não incorporadas à estrutura do bloco, e apoiadas em anéis metálicos fixados nas camisas das estacas.
EXEMPLOS DE PONTES BRASILEIRAS JÁ CONSTRUÍDAS

## Slide 56
Infraestrutura – II Ponte sobre Rio Orinoco:
(Figueiredo Ferraz)
Após o posicionamento e fixação das armaduras e montagem dos painéis das fôrmas laterais estru-turadas com perfis de alumínio, foi feita a com-cretagem com a utiliza-ção de lanças.
EXEMPLOS DE PONTES BRASILEIRAS JÁ CONSTRUÍDAS

## Slide 57
Infraestrutura – II Ponte sobre Rio Orinoco:
(Figueiredo Ferraz)
Para os blocos com dimensões em planta superiores a 1.400 m2 fez-se um faseamento da concretagem, para melhor controle da temperatura.
EXEMPLOS DE PONTES BRASILEIRAS JÁ CONSTRUÍDAS

## Slide 58
Superestrutura – II Ponte sobre Rio Orinoco:
(Figueiredo Ferraz)
EXEMPLOS DE PONTES BRASILEIRAS JÁ CONSTRUÍDAS

## Slide 59
Superestrutura – II Ponte sobre Rio Orinoco:
(Figueiredo Ferraz)
EXEMPLOS DE PONTES BRASILEIRAS JÁ CONSTRUÍDAS

## Slide 60
Superestrutura – II Ponte sobre Rio Orinoco:
(Figueiredo Ferraz)
EXEMPLOS DE PONTES BRASILEIRAS JÁ CONSTRUÍDAS

## Slide 61
RODOVIA DOS IMIGRANTES –
SEGUNDA PISTA
(FIGUEIREDO FERRAZ)
(C.R. ALMEIDA Engenharia de Obras)
EXEMPLOS DE PONTES BRASILEIRAS JÁ CONSTRUÍDAS

## Slide 62
Rodovia dos Imigrantes – Segunda pista:
(Figueiredo Ferraz)
EXEMPLOS DE PONTES BRASILEIRAS JÁ CONSTRUÍDAS

## Slide 63
Rodovia dos Imigrantes – Segunda pista:
(Figueiredo Ferraz)
EXEMPLOS DE PONTES BRASILEIRAS JÁ CONSTRUÍDAS

## Slide 64
EXEMPLOS DE PONTES BRASILEIRAS JÁ CONSTRUÍDAS
Rodovia dos Imigrantes - Segunda Pista:
Vídeo 1 – Técnicas aplicadas às obras:
https://www.youtube.com/watch?v=FmMC4QGYFo4
Vídeo 2 – Ingeniería y medio ambiente caminando juntos:
https://www.youtube.com/watch?v=zIO_xcn4NWk
Vídeo 3 – Projeto Figueiredo Ferraz:
https://www.youtube.com/watch?v=wt6PyJP2ZpQ

## Slide 65
Rodovia dos Imigrantes - Segunda Pista:
EXEMPLOS DE PONTES BRASILEIRAS JÁ CONSTRUÍDAS
Segunda pista da Rodovia dos Imigrantes:
inaugurada em 2002;
liga as cidades de São Paulo e Santos;
tem 21 km de extensão;
trecho em serra vence desnível de 700 m;
ampliou a capacidade de tráfego em 70 %;
integra o Sistema Anchieta-Imigrantes, constituído pela Anchieta, construída na década de 50, e pela Imigrantes.

## Slide 66
Rodovia dos Imigrantes – Segunda pista:
EXEMPLOS DE PONTES BRASILEIRAS JÁ CONSTRUÍDAS
rodovia dos Imigrantes é composta pelas pistas ascendente, executada na década de 70 e pela descendente;
projeto da Figueiredo Ferraz, do Prof. José Carlos de Figueiredo Ferraz;
construção por C.R. ALMEIDA Engenharia de Obras.

## Slide 67
Rodovia dos Imigrantes – Segunda pista:
EXEMPLOS DE PONTES BRASILEIRAS JÁ CONSTRUÍDAS
Estruturas em balanços sucessivos - 2.238 m;
Estruturas em solução empurrada - 996 m;
Estruturas em grelhas pré-moldadas - 1.139 m;
Concreto super e meso estruturas - 87.500 m³;
Aço CA 50 - 9.900 ton;
Aço CP 190 RB - 2.905 ton;
Tubulões e estacas - 6.614 m;
Estacas tipo raiz - 3.453 m.

## Slide 68
Rodovia dos Imigrantes – Segunda pista
Viadutos em balanço sucessivo - Superestrutura:
EXEMPLOS DE PONTES BRASILEIRAS JÁ CONSTRUÍDAS
“Superestrutura em seção mono celular executada pelo método dos balanços sucessivos moldados in loco, balanceada em relação aos pilares, em duplo disparo.”
(Figueiredo Ferraz)

## Slide 69
(Figueiredo Ferraz)
EXEMPLOS DE PONTES BRASILEIRAS JÁ CONSTRUÍDAS
Rodovia dos Imigrantes – Segunda pista
Viadutos em balanço sucessivo - Superestrutura:

## Slide 70
(Figueiredo Ferraz)
EXEMPLOS DE PONTES BRASILEIRAS JÁ CONSTRUÍDAS
Rodovia dos Imigrantes –
Segunda pista
Viadutos em balanço
sucessivo - Superestrutura:

## Slide 71
EXEMPLOS DE PONTES BRASILEIRAS JÁ CONSTRUÍDAS
“A continuidade posterior é proporcionada, após a concretagem do fecho do vão central, pela protensão dos cabos positivos cujas bainhas foram previamente locadas durante a execução dos balanços.”
Rodovia dos Imigrantes – Segunda pista
Viadutos em balanço sucessivo - Superestrutura:
(Figueiredo
Ferraz)

## Slide 72
EXEMPLOS DE PONTES BRASILEIRAS JÁ CONSTRUÍDAS
Rodovia dos Imigrantes – Segunda pista
Viadutos em balanço sucessivo – Mesoestrutura (Pilares):
(Figueiredo Ferraz)

## Slide 73
EXEMPLOS DE PONTES BRASILEIRAS JÁ CONSTRUÍDAS
“Os pilares são concebidos na forma de lâmina dupla para alturas de até 25 m. Cada lâmina tem espessura de 0,90 m por uma largura constante de 7 m.”
Rodovia dos Imigrantes – Segunda pista
Viadutos em balanço sucessivo –
Mesoestrutura (Pilares):
(Figueiredo Ferraz)

## Slide 74
(Figueiredo Ferraz)
EXEMPLOS DE PONTES BRASILEIRAS JÁ CONSTRUÍDAS
Rodovia dos Imigrantes – Segunda pista
Viadutos em balanço sucessivo – Mesoestrutura (Pilares):

## Slide 75
EXEMPLOS DE PONTES BRASILEIRAS JÁ CONSTRUÍDAS
“Para pilares maiores que 25 m, as lâminas engastam-se em pilares celulares de dimensões externas iguais a 4,5 por 7 m, em perfeita com-cordância com as dimen-sões das lâminas. Os pilares mais altos têm alturas de até 58 m.”
Rodovia dos Imigrantes – Segunda pista
Viadutos em balanço sucessivo – Mesoestrutura (Pilares):
(Figueiredo Ferraz)

## Slide 76
EXEMPLOS DE PONTES BRASILEIRAS JÁ CONSTRUÍDAS
“Esta solução garante a flexibilidade neces-sária à estrutura, permitindo a execução de grandes extensões de obra sem junta de dilatação. No caso da pista descendente foram dispostas juntas com até 400 m de separação entre elas.”
Rodovia dos Imigrantes – Segunda pista
Viadutos em balanço sucessivo – Mesoestrutura (Pilares):
(Figueiredo Ferraz)

## Slide 77
EXEMPLOS DE PONTES BRASILEIRAS JÁ CONSTRUÍDAS
“As juntas de dilatação previstas em projeto suportam os deslocamentos das estruturas que chegam a atingir valores máximos de até 300 mm.”
Rodovia dos Imigrantes – Segunda pista
Viadutos em balanço sucessivo – Juntas de dilatação:
(Figueiredo Ferraz)

## Slide 78
EXEMPLOS DE PONTES BRASILEIRAS JÁ CONSTRUÍDAS
“Os blocos de fundação são em concreto armado com dimensões compatíveis com os tubulões de apoio e às cargas atuantes. Apresentam seção tronco-piramidal, garantindo ao conjunto um excelente padrão estético, aspecto bastante importante por se tratarem de elementos estruturais visíveis.”
Rodovia dos Imigrantes – Segunda pista
Viadutos em balanço sucessivo – Infraestrutura (Blocos de fundação):

## Slide 79
EXEMPLOS DE PONTES BRASILEIRAS JÁ CONSTRUÍDAS
“Superestrutura protendida, em seção mono celular, com vãos de 50 m, executada em módulos de 25 m, pelo método dos deslocamentos progressivos a partir de um canteiro situado na região anterior do encontro E1 de montante.”
Rodovia dos Imigrantes – Segunda pista
Viadutos por deslocamentos progressivos – Superestrutura:

## Slide 80
EXEMPLOS DE PONTES BRASILEIRAS JÁ CONSTRUÍDAS
Rodovia dos Imigrantes – Segunda pista
Viadutos por deslocamentos progressivos – Superestrutura:
(Figueiredo Ferraz)

## Slide 81
EXEMPLOS DE PONTES BRASILEIRAS JÁ CONSTRUÍDAS
Rodovia dos Imigrantes – Segunda pista
Viadutos por deslocamentos progressivos – Superestrutura:
(Figueiredo Ferraz)

## Slide 82
EXEMPLOS DE PONTES BRASILEIRAS JÁ CONSTRUÍDAS
“A execução é feita por deslocamentos de segmentos de tabuleiro de comprimento igual à metade do vão típico, com solidarização estrutural e estática garantida pela continui-dade das armaduras convencionais e de protensão.”
Rodovia dos Imigrantes – Segunda pista
Viadutos por deslocamentos progressivos – Superestrutura:

## Slide 83
EXEMPLOS DE PONTES BRASILEIRAS JÁ CONSTRUÍDAS
Rodovia dos Imigrantes – Segunda pista
Viadutos por deslocamentos progressivos – Superestrutura:
(Figueiredo Ferraz)

## Slide 84
EXEMPLOS DE PONTES BRASILEIRAS JÁ CONSTRUÍDAS
Rodovia dos Imigrantes – Segunda pista
Viadutos por deslocamentos progressivos – Superestrutura:
(Figueiredo Ferraz)

## Slide 85
EXEMPLOS DE PONTES BRASILEIRAS JÁ CONSTRUÍDAS
“O deslocamento da estrutura, auxiliado por um nariz metálico de 36 m de comprimento, é feito sobre apoios deslizantes provisórios posicionados sobre os pilares, com dispo-sitivos de freio contínuo em face das inclinações de greide serem bem superiores aos valores limites do atrito entre as superfícies.”
Rodovia dos Imigrantes – Segunda pista
Viadutos por deslocamentos progressivos – Superestrutura:

## Slide 86
EXEMPLOS DE PONTES BRASILEIRAS JÁ CONSTRUÍDAS
“Os pilares foram conce-bidos na forma de seção celular apresentando al-turas de até 18 m. Apre-sentam rigidez suficiente para suportar as solicita-ções durante as fases construtiva e final.”
Rodovia dos Imigrantes – Segunda pista
Viadutos por deslocamentos progressivos – Mesoestrutura (Pilares):
(Figueiredo Ferraz)

## Slide 87
EXEMPLOS DE PONTES BRASILEIRAS JÁ CONSTRUÍDAS
“Os aparelhos de apoio para os pilares são deslizantes unidirecionais, com capacidade máxima de 1000 tf, e posicionados após a completa execução da obra.”
Rodovia dos Imigrantes – Segunda pista
Viadutos por deslocamentos progressivos – Mesoestrutura (Pilares):

## Slide 88
EXEMPLOS DE PONTES BRASILEIRAS JÁ CONSTRUÍDAS
“Os encontros de montante, projetados em concreto convencional, desempenham uma função importante na execução da obra.
Devem resistir à totalidade da componente horizontal do peso da superestrutura, durante a sua execução, em função da inclinação do greide. Estas forças horizontais atingem valores da ordem de 1100 tf.”
Rodovia dos Imigrantes – Segunda pista
Viadutos por deslocamentos progressivos – Encontros:

## Slide 89
EXEMPLOS DE PONTES BRASILEIRAS JÁ CONSTRUÍDAS
“As juntas de dilatação previstas em projeto suportam os deslocamentos das estruturas que chegam a atingir valores máximos de até 340 mm.”
Rodovia dos Imigrantes – Segunda pista
Viadutos por deslocamentos progressivos – Juntas de dilatação:

## Slide 90
EXEMPLOS DE PONTES BRASILEIRAS JÁ CONSTRUÍDAS
Rodovia dos Imigrantes –
Segunda pista
Viadutos em grelha
pré-moldada:
(Figueiredo Ferraz)

## Slide 91
EXEMPLOS DE PONTES BRASILEIRAS JÁ CONSTRUÍDAS
Rodovia dos Imigrantes – Segunda pista
Viadutos em grelha pré-moldada:
(Figueiredo Ferraz)

## Slide 92
EXEMPLOS DE PONTES BRASILEIRAS JÁ CONSTRUÍDAS
“Superestrutura em grelha, composta por 6 vigas pré-moldadas protendidas solidarizadas posteriormente à laje de concreto. Apresenta vãos da ordem de 35 m, com continuidade garantida pela laje a cada 3 vãos, reduzindo a incidência das juntas de dilatação.”
Rodovia dos Imigrantes – Segunda pista
Viadutos em grelha pré-moldada – Superestrutura:

## Slide 93
EXEMPLOS DE PONTES BRASILEIRAS JÁ CONSTRUÍDAS
Rodovia dos Imigrantes – Segunda pista
Viadutos em grelha pré-moldada – Superestrutura:
(Figueiredo Ferraz)

## Slide 94
EXEMPLOS DE PONTES BRASILEIRAS JÁ CONSTRUÍDAS
Rodovia dos Imigrantes – Segunda pista
Viadutos em grelha pré-moldada – Superestrutura:
(Figueiredo Ferraz)

## Slide 95
EXEMPLOS DE PONTES BRASILEIRAS JÁ CONSTRUÍDAS
“Os pilares foram concebidos na forma de seção celular apresentando alturas de até 12 m.”
Rodovia dos Imigrantes – Segunda pista
Viadutos em grelha pré-moldada – Mesoestrutura (Pilares):
(Figueiredo Ferraz)

## Slide 96
EXEMPLOS DE PONTES BRASILEIRAS JÁ CONSTRUÍDAS
“A escolha das fundações dos viadutos no trecho Serra, dadas as peculiaridades, com topografia extremamente acidentada e res-trições ambientais do Parque Estadual da Serra do Mar, fez recair em soluções que procuraram minimizar os efeitos do desma-tamento, evitando, ao mesmo tempo, a instabilização das encostas e portanto interferência no Meio Ambiente.”
Rodovia dos Imigrantes – Segunda pista
Infraestrutura – Fundações:

## Slide 97
EXEMPLOS DE PONTES BRASILEIRAS JÁ CONSTRUÍDAS
“Desta forma, após a análise das investiga-ções geológicas e geotécnicas, aliadas às solicitações em cada pilar, a solução para as fundações dos viadutos que melhor atendia, tanto no aspecto técnico como no econômico, foi a execução de fundações profundas em tubulões.”
Rodovia dos Imigrantes – Segunda pista
Infraestrutura – Fundações:

## Slide 98
EXEMPLOS DE PONTES BRASILEIRAS JÁ CONSTRUÍDAS
Rodovia dos Imigrantes – Segunda pista
Infraestrutura – Fundações:
(Figueiredo Ferraz)

## Slide 99
EXEMPLOS DE PONTES BRASILEIRAS JÁ CONSTRUÍDAS
“Os tubulões previstos para os viadutos da pista descendente são com camisa de concreto com diâmetros de fuste variando de 1,20 m para a região dos encontros e até 2,40 m para os apoios intermediários, dependendo evidentemente das solicitações de cada apoio.”
Rodovia dos Imigrantes – Segunda pista
Infraestrutura – Fundações:

## Slide 100
EXEMPLOS DE PONTES BRASILEIRAS JÁ CONSTRUÍDAS
“A experiência adquirida durante a implan-tação da Pista Ascendente confirma o acerto na adoção de tubulões escavados manual-mente, uma vez que, a medida que a escavação prossegue, esta solução permite que seja feita a inspeção das paredes da escavação, com a verificação de eventuais anomalias de natureza geológica ao longo da profundidade e principalmente na cota de assentamento.”
Rodovia dos Imigrantes – Segunda pista
Infraestrutura – Fundações:

## Slide 101
EXEMPLOS DE PONTES BRASILEIRAS JÁ CONSTRUÍDAS
“Devido à magnitude dos esforços solici-tantes, as bases dos tubulões mais carre-gados chegaram a 4,60 m.”
Rodovia dos Imigrantes – Segunda pista
Infraestrutura – Fundações:
(Figueiredo Ferraz)

## Slide 102
EXEMPLOS DE PONTES BRASILEIRAS JÁ CONSTRUÍDAS
“Na região de encontros dos viadutos junto aos emboques de túneis foram adotados soluções em micro estacas e estacas raiz. Nas regiões de ocorrência de corpos de talus foram previstos anéis de proteção de concreto ao redor dos tubulões com a finalidade de evitar os empuxos provenientes da movi-mentação deste horizonte que pode chegar a 15 m de espessura, no viaduto VD-07, no vale do Rio Cubatão.”
Rodovia dos Imigrantes – Segunda pista
Infraestrutura – Fundações:

## Slide 103
EXEMPLOS DE PONTES BRASILEIRAS JÁ CONSTRUÍDAS
Durante a fase de detalhamento do projeto, algumas alterações foram introduzidas e as fundações foram reestudadas [...]. “Desta forma, as fundações passaram a ser em estacas escavadas de grande diâmetro, tendo sido distinguidas duas principais situações: a primeira em que as estacas estavam localizadas em sedimentos recentes, pouco consolidados, onde tiveram que ser embutidas
Rodovia dos Imigrantes – Segunda pista
Infraestrutura – Fundações:

## Slide 104
EXEMPLOS DE PONTES BRASILEIRAS JÁ CONSTRUÍDAS
no maciço rochoso, e a segunda situação em que as estacas estavam embutidas em solo de alteração, que apresentava resistência suficiente para absorver os esforços. Nos apoios onde as condições de acesso de equipamentos não foi possível, a solução em tubulões foi mantida.”
Rodovia dos Imigrantes – Segunda pista
Infraestrutura – Fundações:

## Slide 105
EXEMPLOS DE PONTES BRASILEIRAS JÁ CONSTRUÍDAS
Rodovia dos Imigrantes – Segunda pista
Coletor de resíduos:
(Figueiredo Ferraz)

## Slide 106
EXEMPLOS DE PONTES BRASILEIRAS JÁ CONSTRUÍDAS
Rodovia dos Imigrantes – Segunda pista
(Figueiredo Ferraz)

## Slide 107
Ponte Rio-Niteroi
()
EXEMPLOS DE PONTES BRASILEIRAS JÁ CONSTRUÍDAS

## Slide 108
Ponte Rio-Niteroi:
EXEMPLOS DE PONTES BRASILEIRAS JÁ CONSTRUÍDAS