## Slide 1
2134 - PONTES
NOÇÕES SOBRE PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES – SUPERESTRUTURA E MESOESTRUTURA
Prof. Dr. PAULO SÉRGIO BASTOS
Nov/2020
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA UNESP - Campus de Bauru/SP Departamento de Engenharia Civil

## Slide 2: REFERÊNCIAS
DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM. Manual de projeto de obras-de-arte especiais. IPR Publ. 698. Rio de Janeiro, DNER, Diretoria de Desenvolvimento Tecnológico. Divisão de Capacitação Tecnológica, 1996, 225p.
EL DEBS, M.K. ; TAKEYA, T. Introdução às pontes de concreto. São Carlos, Departamento de Engenharia de Estruturas, Escola de Engenharia de São Carlos, USP, 2009, 110p.
LEONHARDT, F. Construções de concreto – Princípios básicos da construção de pontes de concreto. Rio de Janeiro, Ed. Interciência, vol. 6, 1ª. Ed., 1979, 241p.

## Slide 3
VITÓRIO, A. Pontes Rodoviárias - Fundamentos, Conservação e Gestão. Recife, Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia de Pernambuco – CREA-PE, 1ª ed. 2002, 83p.
CAMARGO CORRÊA. Ponte estaiada sobre o rio Negro. Manaus, Secretaria de Desenvolvimento Sustentável da Região Metropolitana de Manaus, Unidade Gestora do Programa de Desenvolvimento e Integração da Região Sul da Cidade de Manaus, 2010, 119p. Disponível em:
http://www.ibracon.org.br/eventos/52cbc/HENRIQUE_DOMINGUES.pdf
FIGUEIREDO FERRAZ. III ponte rodoferroviária sobre o rio Orinoco. São Paulo, s/d, 11p. Disponível em:
http://www.ibracon.org.br/eventos/52cbc/HENRIQUE_DOMINGUES.pdf
REFERÊNCIAS

## Slide 4
FIGUEIREDO FERRAZ. II ponte sobre o rio Orinoco. São Paulo, 2006, 11p. Disponível em:
http://www.figueiredoferraz.com.br/br/portfolio/transportes/pontes-e-viadutos/item/download/4_4fe315f245fd21853616bb46f35358b1
FIGUEIREDO FERRAZ. Rodovia dos Imigrantes – Projeto, Acompanhamento de obra. São Paulo, 2003, 17p. Disponível em:
http://www.figueiredoferraz.com.br/br/portfolio/transportes/rodovias/item/download/41_e6405c7cf3eda000bcb63f3bc4407291
REFERÊNCIAS

## Slide 5
São normas importantes na execução de pontes:
NBR 15696/2009 - Fôrmas e escoramentos para estruturas de concreto - Projeto, dimensiona-mento e procedimentos executivos.
NBR 14931/2004 - Execução de estruturas de concreto – Procedimento.
PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES

## Slide 6: PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
As definições e terminologias relativas aos diferentes processos aplicados na execução das superestruturas de pontes variam muito conforme os autores.
Por isso, os processos executivos são primeiramente apresentados como definidos por LEONHARDT (no vol. 6 de sua coleção), como uma introdução ao assunto.
E na sequência, cada diferente processo executivo da superestrutura será reapresen-tado com mais detalhes.

## Slide 7: PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
Na parte final desta apresentação são estudados também os elementos da mesoestrutura (pilares). A execução da infraestrutura (fundações) é apresentada em outro arquivo:
http://wwwp.feb.unesp.br/pbastos/pontes/Proc.%20Construt.%20-%20Fundacoes.pptx
Os processos aplicados na execução de pontes são variados, e alguns deles podem apre-sentar características diferenciadas em função das particularidades de cada ponte.

## Slide 8: PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
LEONHARDT apresenta os processos de cons-trução de pontes do seguinte modo:
Concreto moldado in situ (in loco; no local):
- Fôrmas sobre escoramentos fixos;
- Fôrmas sobre escoramentos deslizantes;
- Balanços sucessivos com fôrma deslocável;
- Balanços sucessivos com treliça de lança-mento e fôrma deslocável.

## Slide 9: PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
Pré-moldada:
- Elementos pré-moldados com compri-mento do vão inteiro;
- Segmentos ou aduelas pré-moldadas em balanços sucessivos ou com treliça lança-dora.
Deslocamentos progressivos (pré-moldada).

## Slide 10: PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
Concreto moldado in situ com fôrmas sobre escoramentos fixos
http://g1.globo.com/to/tocantins/noticia/2014/11/apos-forte-chuva-ponte-desaba-e-entrega-de-obra-e-adiada-no-tocantins.html

## Slide 11: PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
Concreto moldado in situ com fôrmas sobre escoramentos deslizantes
(LEONHARDT)

## Slide 12: PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
Concreto moldado in situ com fôrmas sobre escoramentos (treliça) deslizantes
(LEONHARDT)

## Slide 13: PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
Concreto moldado in situ em balanços suces-sivos com fôrma deslocável
(LEONHARDT)

## Slide 14: PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
Concreto moldado in situ em balanços suces-sivos com fôrma deslocável
(LEONHARDT)

## Slide 15: PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
Concreto moldado in situ em balanços suces-sivos com treliça de lançamento e fôrma deslocável
(LEONHARDT)

## Slide 16: PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
Pré-moldada com elementos de comprimento do vão inteiro
(LEONHARDT)

## Slide 17: PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
Aduelas pré-moldadas em balanços sucessivos e com treliça de lançamento
(LEONHARDT)

## Slide 18: PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
(LEONHARDT)
Aduelas pré-moldadas em balanços sucessivos e com treliça de lançamento

## Slide 19: PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
Deslocamentos progressivos ou empurrada
(pré-moldada)
(LEONHARDT)

## Slide 20: PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
(LEONHARDT)
Deslocamentos progressivos (pré-moldada)

## Slide 21
Detalhamento dos processos construtivos
In loco sobre escoramentos:
É o tipo mais tradicional e antigo, comum nas pontes de CA de pequenos vãos, e consiste na concretagem da superestrutura em fôrmas no próprio local da ponte (ou viaduto), na posição definitiva e sobre escoramentos apropriados.
PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES

## Slide 22
In loco sobre escoramentos – Ponte de Concreto Armado de pequeno vão e comprimento total:
PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
http://www.teofilootoni.mg.gov.br/site/2014/05/prefeitura-constroi-pontes-de-concreto-em-sao-miguel-do-pita-i-e-ii/

## Slide 23
In loco sobre escoramentos – Ponte de Concreto Armado de pequenos vãos e comprimento total:
PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
http://www.itapiranga.sc.gov.br/noticias/index/ver/codMapaItem/9307/codNoticia/209571#.WDwt9rIrJpg

## Slide 24
In loco sobre escoramentos – Ponte de Concreto Armado de pequeno vão e comprimento total:
PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
http://eulerrc.blogspot.com.br/2011/10/execucao-de-pontes-em-concreto-armado.html

## Slide 25
In loco sobre escoramentos:
Escoramentos (ou cimbramentos): são estru-turas provisórias com capacidade de resistir e transmitir às suas bases todas as ações vindas dos carregamentos permanentes e variáveis, resultantes das atividades da execução da superestrutura, até que o concreto apresente a resistência necessária para resistir às ações atuantes.
PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES

## Slide 26
In loco sobre escoramentos:
“O cimbramento é uma estrutura de suporte provisória, composta por um conjunto de elementos que apoiam as fôrmas horizontais (vigas e lajes), suportando as cargas atuantes (peso próprio do concreto, movimentação de operários e equipamentos, etc.) e transmi-tindo-as ao piso ou ao pavimento inferior.”
http://www.comunidadedaconstrucao.com.br/sistemas-construtivos/3/cimbramento-materiais/execucao/45/cimbramento-materiais.html
PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES

## Slide 27: PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
In loco sobre escoramentos:
“Seu dimensionamento considera inúmeros fatores, entre eles a sobrecarga de operários e máquinas, as dimensões do pé-direito e a resistência dos materiais utilizados para suporte: escoras, torres, mesas voadoras metálicas, longarinas, barrotes.”
(GLOBALWOOD http://globalwood.com.br/cimbramento/)

## Slide 28
PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
In loco sobre escoramentos: Mesa voadora
http://infraestruturaurbana17.pini.com.br/solucoes-tecnicas/36/1-execucao-de-lajes-com-forma-tipo-mesa-voadora-307670-1.aspx

## Slide 29
PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
In loco sobre escoramentos:
“As fôrmas do tipo mesa voadora são conjuntos formados por módulos com tabuleiro, escoras e vigas utilizados na execução de lajes. São compostas de treliças de alumínio, sob as quais há ajustes (parafusos) inferiores, e, em alguns tipos de mesa, ajustes superiores. O conjunto é içado por uma grua e posicionado no nível superior da laje, no caso de repetição vertical, ou deslizado para frente, no caso de repetição horizontal. [...] o sistema é ideal para obras de curto prazo ou de concepção estrutural com muitas repetições - no mínimo dez -, sejam verticais ou horizontais, tais como: grandes edifícios comerciais e residenciais, shoppings e instalações industriais. A mesa voadora proporciona aumento de produtividade, pois permite a concretagem de grandes módulos (a partir de 50 m²) e, após montada, não precisa ser desmontada para fazer o próximo nível - basta içá-la com a grua novamente e posicioná-la no local onde será executada a próxima laje.”
http://infraestruturaurbana17.pini.com.br/solucoes-tecnicas/36/1-execucao-de-lajes-com-forma-tipo-mesa-voadora-307670-1.aspx

## Slide 30
In loco sobre escoramentos:
Existem no Brasil diversas empresas que fornecem soluções de engenharia para fôrmas, escoramentos, equipamentos, etc., para diversos tipos de obras de grande porte, como edifícios, pontes e viadutos.
Ver http://abrasfe.org.br/sobre-a-abrasfe/
ABRASFE – Associação Brasileira de Fôrmas, Escoramentos e Acesso.
PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES

## Slide 31
In loco sobre escoramentos:
O escoramento pode ser:
Fixo (apenas com pontaletes, ou misto: com torres, perfis e treliças);
Móvel e combinado com fôrma deslizante.
(IPR 698)
PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES

## Slide 32: PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
In loco sobre escoramentos:
Os cimbramentos fixos podem ser formados por pontaletes de madeira ou, mais apropria-damente, por elementos metálicos.
http://www.jornalatribuna.com.br/

## Slide 33
PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
http://www.jornalatribuna.com.br/
In loco – Fôrmas e escoramentos fixos de madeira:

## Slide 34: PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
In loco – Fôrmas e escoramentos fixos de madeira:
http://www.atrativaengenharia.com.br

## Slide 35
In loco – Fôrmas e escoramentos fixos de madeira:
http://www.atrativaengenharia.com.br
PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES

## Slide 36
In loco – Fôrmas e escoramentos fixos de madeira:
http://www.atrativaengenharia.com.br
PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES

## Slide 37
http://www.inforondonia.com.br/noticia/rolim-de-moura-ponte-de-concreto-na-linha-192-deve-ficar-pronta-em-30-dias
PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
In loco – Fôrmas e escoramentos fixos de madeira:

## Slide 38
http://www.inforondonia.com.br/noticia/rolim-de-moura-ponte-de-concreto-na-linha-192-deve-ficar-pronta-em-30-dias
PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
In loco – Fôrmas e escoramentos fixos de madeira:

## Slide 39
PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
http://hojerondonia.com/prefeito-de-cerejeiras-vistoria-construcao-de-galerias-de-concreto/
In loco – Fôrmas e escoramentos fixos de madeira:

## Slide 40
PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
http://www.prefeituraespigao.com.br/noticias/mais-uma-obra-que-sera-entregue-a-populacao-vi-gesima-segunda-galeria-pluvial,1729
In loco – Fôrmas e escoramentos fixos de madeira:

## Slide 41
PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
https://www.doka.com/pt/references/connectiona12altodaguerra
Origem Doka: Áustria
In loco – Fôrmas e escoramentos fixos metálicos:

## Slide 42
In loco – Fôrmas e escoramentos fixos metálicos:
PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
http://www.peri.com.br/pt/projetos.cfm/fuseaction/diashow/reference_ID/116/currentimage/1/referencecategory_ID/2.cfm
Origem Peri: Alemanha

## Slide 43: PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
In loco sobre escoramentos:
Os cimbramentos móveis são aplicáveis a obras cujo número de vãos seja superior a três: após a concretagem do primeiro vão, o escoramento deslizante e as fôrmas são deslocados para o vão seguinte, e assim sucessivamente.
Em obras contínuas, as fases de concretagem estendem-se até o ponto do momento nulo no vão seguinte.

## Slide 44: PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
In loco sobre escoramentos móveis:
(LEONHARDT)

## Slide 45: PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
In loco sobre escoramentos:
Nos casos em que o terreno seja suficien-temente resistente e aproximadamente plano e a altura livre da obra seja pequena, o cimbramento móvel pode deslocar-se sobre trilhos apoiados no solo.
Em obras cuja altura livre seja maior, o cimbramento se movimenta sobre treliças metálicas também deslocáveis vão a vão, suportados por apoios provisórios aplicados aos pilares definitivos da obra.

## Slide 46: PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
In loco sobre escoramentos móveis:
(LEONHARDT)

## Slide 47: PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
In loco sobre escoramentos:
É muito importante verificar a confiabilidade e segurança dos escoramentos, especialmente das peças comprimidas, pois com a carga elevada do concreto fresco, o colapso de uma parte do escoramento pode originar ruína catastrófica. (LEONHARDT)

## Slide 48: PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
In loco sobre escoramentos:
É na fase de escoramento que acontece a maioria dos acidentes de construção de obras de arte especiais. (IPR 698)
O caráter provisório dos escoramentos não deve induzir o projetista e o construtor a assumir riscos.

## Slide 49: PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
In loco sobre escoramentos:
Solicitam-se as peças ao máximo, minimizam-se os contraventamentos e descura-se do apoio dos pontaletes ou das torres; também, os pranchões, vigas ou treliças de ligação dos pontaletes ou das torres trabalham, quase sempre, no limite e com deformações exces-sivas. (IPR 698)

## Slide 50: PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
In loco sobre escoramentos:
Estes exageros devem ser coibidos com a exigência de apresentação de projetos de escoramento minuciosamente detalhados e com memorial de cálculo onde se verificam tensões, deformações, flambagem e ligações. (IPR 698)

## Slide 51: PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
In loco sobre escoramentos:
Os escoramentos devem ser apoiados no terreno de maneira segura, e suas defor-mações compensadas por meio de contra-flechas.
A retirada dos escoramentos deve ser feita de maneira planejada e cuidadosa, a fim de não produzir solicitações prejudiciais à estrutura de concreto. (LEONHARDT)

## Slide 52: PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
In loco sobre escoramentos:
O projeto do escoramento deve ser compatível com o tipo de obra e com o plano de concretagem; cuidados especiais devem ser tomados com movimentações de equipamentos, concretagens assimétricas e protensões que transferem e concentram cargas. (IPR 698)

## Slide 53
In loco sobre escoramentos:
O escoramento é composto por:
elementos verticais (escoras ou torres de carga de aço-alumínio, ou sistemas modulares);
elementos horizontais (vigas de aço, madeira ou alumínio, perfis metálicos ou treliças).
PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES

## Slide 54
In loco sobre escoramentos:
“Os elementos normalmente dividem-se em:
• Suporte: escoras, torres, etc; • Trama: vigotas principais (longarinas) e vigotas secundárias (barrotes);
• Acessórios: peças que unem, posicionam e ajustam as anteriores.”
http://www.comunidadedaconstrucao.com.br/sistemas-construtivos/3/cimbramento-materiais/execucao/45/cimbramento-materiais.html
PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES

## Slide 55
In loco sobre escoramentos:
PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
http://www.comunidadedaconstrucao.com.br/sistemas-construtivos/3/cimbramento-materiais/execucao/45/cimbramento-materiais.html

## Slide 56
In loco sobre escoramentos:
Acessórios:
para conexões (tubos e braçadeiras para contraventamento, amarrações, cabos para estaiamento, suportes e bases);
para apoio e travamento das estruturas.
Ver catálogos: SH Geral, Ulma T-60, Peri e Rohr.
Vídeo (Staxo 100): https://www.youtube.com/watch?v=Z6Yc6AKENZE
PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES

## Slide 57: PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
In loco – Fôrmas sobre escoras:
http://globalwood.com.br/cimbramento/

## Slide 58: PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
In loco – Fôrmas escoradas por torres:
http://www.ulmaconstruction.com.br/pt-br/formas-e-escoramentos/formas-e-escoramentos-pontes/forma-horizontal-construcao-pesada-enkoform-hmk

## Slide 59
In loco – Fôrmas escoradas por torres:
PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
http://www.peri.com.br/pt/projetos.cfm/fuseaction/diashow/reference_ID/116/currentimage/1/referencecategory_ID/2.cfm

## Slide 60
http://www.ulmaconstruction.com.br/pt-br/formas-e-escoramentos/escoras-torres-escoramento
Origem Ulma: Espanha
In loco – Fôrmas escoradas por torres:
PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES

## Slide 61
http://www.ulmaconstruction.com.br/pt-br/projetos/pontes-viadutos/ponte-itapaiuna-sao-paulo-brasil
In loco – Fôrmas escoradas por torres e treliças:
PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES

## Slide 62
http://www.doka.com/br/references/asia/wladiwostokbruecke
In loco – Fôrmas escoradas por torres:
PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES

## Slide 63: PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
In loco – Fôrmas escoradas por torres:
http://www.ulmaconstruction.com.br/pt-br/formas-e-escoramentos/formas-e-escoramentos-pontes

## Slide 64: PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
In loco – Fôrmas escoradas por torres e vigas:
http://www.ulmaconstruction.com.br/pt-br/formas-e-escoramentos/formas-e-escoramentos-pontes/forma-horizontal-construcao-pesada-enkoform-hmk

## Slide 65
In loco sobre escoramentos – Fôrmas:
PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
http://www.doka.com/_ext/downloads/downloadcenter/999732006_2005_12_online.pdf

## Slide 66
In loco sobre escoramentos – Fôrmas:
PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
http://www.doka.com/_ext/downloads/downloadcenter/999732006_2005_12_online.pdf

## Slide 67: PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
In loco – Fôrmas escoradas por torres e treliças:
http://www.ulmaconstruction.com.br/pt-br/formas-e-escoramentos/formas-e-escoramentos-pontes/trelicas-grande-carga/trelica-mk

## Slide 68
In loco – Fôrmas escoradas por treliças:
PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
http://www.ulmaconstruction.com.br/pt-br/projetos/pontes-viadutos/ponte-sobre-o-rio-estreito-santa-catarina-brasil

## Slide 69
In loco – Fôrma escoradas por torres e treliças:
PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
http://www.ulmaconstruction.com.br/pt-br/projetos/pontes-viadutos/ponte-sobre-o-rio-estreito-santa-catarina-brasil

## Slide 70
In loco – Fôrmas escoradas por torres e treliças:
PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
http://www.ulmaconstruction.com.br/pt-br/projetos/pontes-viadutos/ponte-sobre-o-rio-estreito-santa-catarina-brasil

## Slide 71
In loco – Fôrmas escoradas por torres e treliças:
PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
http://www.ulmaconstruction.com.br/pt-br/projetos/pontes-viadutos/ponte-laguna-panamby-sao-paulo-brasil
Ulma T-60 e fôrma para ponte, ver o vídeo:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=164&v=f7wPSRs7Le8

## Slide 72
In loco – Fôrmas escoradas por torres e treliças:
PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
http://www.ulmaconstruction.com.br/pt-br/noticias/balanco-sucessivo-na-construcao-de-ponte-em-sao-paulo

## Slide 73
http://www.aquasolis.com.br/visualizacao-de-galeria-de-obras/album/13/vigas-pre-moldadas-viaduto-das-almas-m-martins
In loco – Fôrmas escoradas por treliças de madeira:
PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES

## Slide 74
http://www.aquasolis.com.br/visualizacao-de-galeria-de-obras/album/13/vigas-pre-moldadas-viaduto-das-almas-m-martins
In loco – Fôrmas escoradas por treliças de madeira:
PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES

## Slide 75: PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
In loco – Fôrmas escoradas por torres:
http://www.ulmaconstruction.com.br/pt-br/formas-e-escoramentos/escoras-torres-escoramento/torre-grande-carga-t-500

## Slide 76: PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
In loco – Fôrmas escoradas por torres:
http://www.ulmaconstruction.com.br/pt-br/formas-e-escoramentos/formas-e-escoramentos-pontes/forma-horizontal-construcao-pesada-enkoform-hmk

## Slide 77: PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
In loco – Fôrmas escoradas por torres e treliças:
http://alpeestruturas.com.br

## Slide 78: PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
In loco – Fôrmas escoradas por torres e treliças:
http://alpeestruturas.com.br

## Slide 79: PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
In loco – Fôrma da nervura e aba:
http://www.ulmaconstruction.com.br/pt-br/formas-e-escoramentos/formas-e-escoramentos-pontes/forma-horizontal-construcao-pesada-enkoform-hmk

## Slide 80
In loco sobre escoramentos:
Geral:
https://www.youtube.com/watch?v=bLRF0XgGQdA
Torre de carga:
https://www.youtube.com/watch?v=eelLL1z_Xi0
Cimbre conjugada:
https://www.youtube.com/watch?v=f7wPSRs7Le8
Cimbre em pórtico:
https://www.youtube.com/watch?v=sA2vWMOc5Sw
PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES

## Slide 81
http://www.doka.com/br/references/europe/taluebergangauenbach
PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
In loco – Fôrmas suspensas por treliças:

## Slide 82
http://www.doka.com/br/references/europe/taluebergangauenbach
In loco – Fôrmas suspensas por treliças:
PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES

## Slide 83: PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
http://www.ulmaconstruction.com.br/pt-br/formas-e-escoramentos/formas-e-escoramentos-pontes/cimbre-auto-lancavel-ca-55
In loco – Fôrmas suspensas por treliças:

## Slide 84
http://www.ulmaconstruction.com.br/pt-br/formas-e-escoramentos/formas-e-escoramentos-pontes/cimbre-auto-lancavel-ca-55
In loco – Fôrmas suspensas por treliças:
PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES

## Slide 85
In loco – Fôrmas suspensas por treliças:
PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
http://www.ulmaconstruction.com.br/pt-br/projetos/pontes-viadutos/Autovia-cantabrico-a-8-ballota-cadavedo

## Slide 86: PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
http://www.ulmaconstruction.com.br/pt-br/formas-e-escoramentos/formas-e-escoramentos-pontes/cimbre-auto-lancavel-ca-55
In loco – Fôrmas escoradas por treliças:

## Slide 87: PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
In loco – Fôrmas suspensas por treliças:
Fôrma deslizante de tabuleiro:
https://www.youtube.com/watch?v=bYScXw43nLA
Carro de parapeito:
https://www.youtube.com/watch?v=LdmkSp4G1Kk
Carro de abas:
https://youtu.be/TSmg3ryK_Do

## Slide 88: PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
Pré-moldada:
Quando toda a superestrutura ou partes da superestrutura da ponte são de concreto pré-moldado executados fora do local definitivo, que pode ser na própria obra (pré-moldado de canteiro), ou em ambiente de fábrica e transportado para o local da obra.

## Slide 89: PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
Pré-moldada:
Um tipo de ponte muito comum no Brasil na atualidade, e anos recentes, é com as vigas longitudinais (longarinas) pré-moldadas, com ou sem pré-lajes também pré-moldadas.
(VITÓRIO)

## Slide 90: PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
http://mold.com.br/produtos/pontes-e-viadutos/pontes-em-pre-moldado-de-canteiro
Pré-moldada – Vigas longitudinais
(longarinas):

## Slide 91: PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
Pré-moldada – Vigas longitudinais (longarinas):
Após o posicionamento das vigas longitudinais (longarinas) pré-moldadas, a laje do tabuleiro é moldada no local, sobre pré-lajes de concreto ou sobre fôrmas que se apoiam nas vigas pré-moldadas, praticamente eliminando o escora-mento.
As vigas longitudinais são usualmente em Concreto Protendido (CP), executadas fora do local definitivo, são transportadas e montadas na posição definitiva. As vigas são unidas com pelo menos duas vigas transversais (transversinas).

## Slide 92
http://www.midianews.com.br/conteudo.php?sid=14&cid=75347
PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
Pré-moldada – Vigas longitudinais sem pré-lajes:

## Slide 93: PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
Pré-moldada – Vigas longitudinais e pré-lajes:
Fotografias do autor

## Slide 94: PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
http://www.markaweb.com.br/obras/pontes-e-passarelas/viaduto-pre-fabricado-limeira-sp/
Pré-moldada – Vigas longitudinais e pré-lajes:

## Slide 95
PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
http://www.thiel.eng.br/
Pré-moldada – Vigas longitudinais e pré-lajes:

## Slide 96: PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
Para o içamento e posicionamento (monta-gem) das vigas geralmente são utilizados guindastes.
Pré-moldada – Vigas longitudinais:

## Slide 97: PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
Pré-moldada – Lançamento das vigas longitudinais:
Fotografia do autor

## Slide 98: PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
Pré-moldada – Lançamento das vigas longitudinais:
Fotografias do autor

## Slide 99: PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
http://mold.com.br/produtos/pontes-e-viadutos/pontes-em-pre-moldado-de-canteiro
Pré-moldada – Lançamentos das vigas longitudinais:

## Slide 100: PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
http://mold.com.br/produtos/pontes-e-viadutos/pontes-em-pre-moldado-de-canteiro
Pré-moldada – Lançamento das vigas longitudinais:

## Slide 101
http://www.atrativaengenharia.com.br/NOVO/Sistema/viewfotos.php?codg=70
PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
Pré-moldada – Lançamento das vigas longitudinais:
mesoestrutura

## Slide 102: PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
http://www.engeba.com.br/servicos/
Pré-moldada – Lançamento das vigas longitudinais:

## Slide 103: PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
http://www.engeba.com.br/servicos/
Pré-moldada – Lançamento das vigas longitudinais:

## Slide 104: PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
Pré-moldada:
No posicionamento das vigas longitudinais pré-moldadas, uma alternativa aos guin-dastes, muito comum, é a utilização de um par de treliças lançadoras, que podem deslocar-se longitudinalmente e transversal-mente. A viga é presa às treliças e pode também deslocar-se em duas direções, independentemente das treliças.
(IPR 698)

## Slide 105: PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
Pré-moldada:
O posicionamento da viga ocorre com o deslocamento inicial das treliças para o vão de lançamento, com a viga posicionada na estrutura do vão anterior; após ancoragem da treliça no pilar subsequente, a viga é deslocada entre as treliças e colocada na sua posição definitiva. (IPR 698)

## Slide 106: PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
Pré-moldada – Lançamento de vigas com treliças:
(IPR 698)

## Slide 107: PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
Pré-moldada :
De acordo com as especificações do fabricante das treliças lançadoras, o sistema é limitado ao peso das vigas pré-moldadas (usualmente até 140 tf), comprimento do vão (de 45 m) e dimensões transversais da viga, e largura do talão da ordem de 1,2 m. (IPR 698)

## Slide 108: PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
Pré-moldada – Lançamento com treliças (Rodoanel/SP):
Fotografia do autor

## Slide 109: PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
Fotografia do autor
Pré-moldada – Lançamento com treliças (Rodoanel/SP):

## Slide 110: PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
Fotografia do autor
Pré-moldada – Lançamento com treliças (Rodoanel/SP):

## Slide 111: PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
Fotografia do autor
Pré-moldada – Lançamento com treliças (Rodoanel/SP):

## Slide 112: PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
Fotografia do autor
Pré-moldada – Lançamento com treliças (Rodoanel/SP):

## Slide 113: PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
Fotografia do autor
Pré-moldada – Lançamento com treliças (Rodoanel/SP):

## Slide 114: PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
Fotografia do autor
Pré-moldada – Lançamento com treliças (Rodoanel/SP):

## Slide 115: PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
Fotografia do autor
Pré-moldada – Lançamento com treliças (Rodoanel/SP):

## Slide 116: PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
Fotografia do autor
Pré-moldada – Lançamento com treliças (Rodoanel/SP):

## Slide 117: PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
Fotografia do autor
Pré-moldada – Lançamento com treliças (Rodoanel/SP):

## Slide 118: PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
Fotografia do autor
Pré-moldada – Lançamento com treliças (Rodoanel/SP):

## Slide 119: PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
Fotografia do autor
Pré-moldada – Lançamento com treliças (Rodoanel/SP):

## Slide 120: PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
Fotografia do autor
Pré-moldada – Lançamento com treliças (Rodoanel/SP):

## Slide 121
http://www.atrativaengenharia.com.br/NOVO/Sistema/viewfotos.php?codg=68
PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
Pré-moldada – Lançamento com treliças:

## Slide 122
http://www.atrativaengenharia.com.br/NOVO/Sistema/viewfotos.php?codg=68
PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
Pré-moldada – Lançamento com treliças:

## Slide 123: PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
http://www.atrativaengenharia.com.br
Pré-moldada – Lançamento com treliças:

## Slide 124: PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
http://www.atrativaengenharia.com.br
Pré-moldada – Lançamento com treliças:

## Slide 125: PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
http://www.atrativaengenharia.com.br
Pré-moldada – Lançamento com treliças:

## Slide 126: PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
https://www.youtube.com/watch?v=LwTJJ3ndLhc
https://www.youtube.com/watch?v=nLhCp22lFQ4
https://www.youtube.com/watch?v=Fj5NJl_lKh4
https://www.youtube.com/watch?v=d0Pu6bSMlP0
Pré-moldada – Lançamento com treliças:

## Slide 127: PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
Pré-moldada:
Não é comum no Brasil o tipo de ponte onde a seção transversal completa da superestrutura é pré-moldada e com comprimento total do vão.
http://www.dormanlongtechnology.com

## Slide 128
http://www.dormanlongtechnology.com/en/Products/transporters.html
PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
Pré-moldada – Superestrutura completa:

## Slide 129
http://www.dormanlongtechnology.com/Download_files/DLT_General_Presentation.pdf
PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
Pré-moldada – Superestrutura completa:

## Slide 130
http://www.dormanlongtechnology.com/Download_files/DLT_General_Presentation.pdf
PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
Pré-moldada – Superestrutura completa:

## Slide 131
http://www.dormanlongtechnology.com/Download_files/DLT_General_Presentation.pdf
PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
Pré-moldada – Superestrutura completa:

## Slide 132
http://www.dormanlongtechnology.com/Download_files/DLT_General_Presentation.pdf
PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
Pré-moldada – Superestrutura completa:

## Slide 133: PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
https://youtu.be/8q6JjohFai0
https://www.youtube.com/watch?v=dqd1ivhx9fo
Em partes:
https://www.youtube.com/watch?v=RqcLxjm9dss
https://www.youtube.com/watch?v=yOX_izAg0Z0
Pré-moldada – Peça inteira do vão:

## Slide 134: PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
Pré-moldada:
A ponte com segmentos na forma de aduelas pré-moldadas montadas em balanço, será apresentada no processo de balanços sucessivos.
http://infraestruturaurbana.pini.com.br/solucoes-tecnicas/20/artigo271660-1.aspx

## Slide 135: PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
Pré-moldada:
Um processo construtivo alternativo com aduelas pré-moldadas consiste na suspensão das aduelas em treliças superiores, ao longo do vão.
http://infraestruturaurbana.pini.com.br/solucoes-tecnicas/20/artigo271660-1.aspx

## Slide 136: PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
Balanços sucessivos:
“As “treliças de lan-çamento” têm utiliza-ção frequente, ade-quadas aos casos em que os segmentos pré-moldados têm peso considerável.”
(IPR 698)

## Slide 137: PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
Balanços sucessivos:
“São projetadas com comprimentos iguais a 1,5 vezes o comprimento do vão, com apoio extremo sobre o pilar de suporte do meio vão concluído e apoio intermediário sobre o pilar seguinte, suporte dos meios vãos em construção; as aduelas são posicionadas simetricamente em relação a este, uma carregando o vão central da treliça e outra o seu trecho em balanço.” (IPR 698)

## Slide 138
http://grupoaterpa.com.br/aterpa-mmartins/en/projects/bridges-and-overpasses/nggallery/page/2/
PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
Pré-moldada – Aduelas suspensas por treliças superiores:

## Slide 139
http://infraestruturaurbana.pini.com.br/solucoes-tecnicas/20/artigo271660-1.aspx
PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
Pré-moldada – Aduelas suspensas por treliças superiores:

## Slide 140
http://www.dsiamerica.com/projects/project-details/article/new-victory-bridge-usa.html
PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
Pré-moldada – Aduelas apoiadas em treliças inferiores:

## Slide 141: PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
Pré-moldada – Aduelas suspensas por treliças superiores:
https://www.youtube.com/watch?v=i6kHxQLYBck
https://www.youtube.com/watch?v=r4KPi64pYmg (Anita Garibaldi)
https://www.youtube.com/watch?v=vrTHnegl4Es

## Slide 142: PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
Balanços Sucessivos:
A construção da superestrutura ocorre a partir dos pilares já executados, progres-sivamente em segmentos com comprimentos pequenos ( 2,5 a 5 m). Este processo elimina a necessidade de escoramento.
Os segmentos podem ser moldados in loco ou pré-moldados (aduelas).

## Slide 143: PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
Balanços sucessivos:
O processo de construção em balanços sucessivos tem grande aceitação e aplicação no Brasil e em todo o mundo.
Os segmentos em balanço são equilibrados pelo avanço simultâneo dos segmentos dos vãos vizinhos.

## Slide 144
http://www.summit-eng-group.com/projects/segmental_bridge_construction_engineering/quintana.html
PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
Balanços sucessivos – Segmentos moldados in loco:

## Slide 145
http://www.ulmaconstruction.com.br/pt-br/projetos/pontes-viadutos/ponte-rio-grand-canada
PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
Balanços sucessivos – Segmentos moldados in loco:

## Slide 146
http://grupoaterpa.com.br/aterpa-mmartins/en/projects/bridges-and-overpasses/nggallery/page/2/
PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
Balanços sucessivos – Segmentos moldados in loco:

## Slide 147: PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
Balanços sucessivos – Segmentos moldados in loco:
http://www.doka.com/br/references/europe/Tverlandsbrua_-_Norwegen

## Slide 148: PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
Balanços sucessivos:
“No caso de segmentos de concreto moldados in loco, as fôrmas são deslocáveis e sustentadas por meio de treliças. As treliças superiores trabalham em balanço sobre o segmento a ser concretado, ancoradas na região já construída.
As treliças inferiores são atirantadas nas treliças superiores e apoiam as fôrmas da laje inferior. As fôrmas da laje superior são apoiadas em guias.” (IPR 698)

## Slide 149: PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
Balanços sucessivos:
“Após a concretagem do segmento, o conjunto (treliças e fôrmas) é avançado sobre rodas. O número de treliças e o comprimento e o vigamento de apoio para as fôrmas de concreto são determinados conforme a geometria e peso do segmento a ser concretado.” (IPR 698)
“Para cada solução deve ser desenvolvido projeto específico, detalhando cargas, trava-mentos e outros componentes.”

## Slide 150: PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
Balanços sucessivos:
(IPR 698)

## Slide 151: PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
Balanços sucessivos:
No caso de peças pré-moldadas, as aduelas são posicionadas contra a face frontal da aduela imediatamente anterior, de modo a obter-se o maior ajustamento possível nas superfícies a serem ligadas futuramente.
(IPR 698)

## Slide 152: PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
Balanços sucessivos:
“Normalmente, a execução se processa simetricamente em relação ao apoio (pilar) até a metade dos vãos adjacentes, quando o vão é fechado, evitando-se articulações centrais.” (IPR 698)

## Slide 153
PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
Balanços sucessivos – Segmentos moldados in loco:
http://www.ulmaconstruction.com.br/pt-br/projetos/pontes-viadutos/ponte-rio-madeira-brasil

## Slide 154
http://infraestruturaurbana.pini.com.br/solucoes-tecnicas/20/artigo271660-1.aspx
PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
Balanços sucessivos – Aduelas pré-moldadas:

## Slide 155: PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
Balanços sucessivos:
(IPR 698)

## Slide 156: PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
Balanços sucessivos:
“O mesmo processo é aplicado aos vãos vizinhos, de forma que os momentos fletores de desequilíbrio são relativamente pequenos e os dispositivos de engastamento no apoio, sempre exigidos no processo, ainda que provisórios, podem ser projetados economica-mente.” (IPR 698)

## Slide 157: PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
Balanços sucessivos:
“Quando os vãos dos balanços são desiguais, ou se pretende partir de um apoio para os seguintes em execução contínua, é usual a utilização de apoios provisórios intermedi-ários, ou estais ajustáveis ao desenvolvimento do vão, suportados por torres provisórias e ancoradas no apoio anterior.” (IPR 698)

## Slide 158: PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
Balanços sucessivos – Aduelas pré-moldadas sustentadas por estais provisórios,
pouco comum na
prática:
(IPR 698)

## Slide 159: PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
Balanços sucessivos:
“É possível executar os vãos continuamente, sem obedecer à simetria em relação aos diversos apoios, através de solução em estais provisórios; esta solução tem sido aplicada a vãos da ordem de 50 metros.” (IPR 698)

## Slide 160: PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
Balanços sucessivos:
“A ligação entre aduelas pré-moldadas é feita por meio de cabos de protensão, que podem ou não fazer parte da cablagem definitiva do trecho, e com o auxílio de cola polimerizável à base de resina epoxi, aplicada às juntas dos elementos a serem ligados.” (IPR 698)

## Slide 161: PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
Balanços sucessivos:
“A cola tem como funções básicas lubrificar e compensar as imperfeições das juntas na fase de montagem e, após a polimerização, participar da resistência da junta aos esforços tangenciais e de compressão. Como a cola não apresenta resistência ao cisalhamento antes da polimerização, as juntas são projetadas de forma a transmitir esses esforços através de chavetas de cisalha-mento.” (IPR 698)

## Slide 162
https://www.mcnarybergeron.com/project_highlights.php?id=20
PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
Balanços sucessivos – Aduelas pré-moldadas:

## Slide 163: PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
Balanços sucessivos:
“A tendência atual é de prover a superfície da junta de um entarugamento, regularmente espaçado, de forma a prescindir da resistência ao cisalhamento da cola, mesmo após a polimerização.” (IPR 698)

## Slide 164: PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
Balanços sucessivos:
“Parte, ou a totalidade dos cabos definitivos, podem ser enfiados posteriormente e proten-didos em saliências das aduelas, fora das juntas, permitindo maior rendimento e independência das operações de montagem e de protensão definitiva. Essa, por sua vez, e também a operação de injeção dos cabos, podem, assim, ser efetuadas no interior do caixão, com maior conforto, segurança e controle.” (IPR 698)

## Slide 165: PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
Balanços sucessivos:
“A montagem das aduelas pré-moldadas pode ser feita através de diversos processos, adequados às condições particulares de cada local de implantação. Em geral, os dispo-sitivos de posicionamento se apoiam sobre a parte da estrutura já concluída e, em muitos casos, necessitam de apoios provisórios auxiliares.” (IPR 698)

## Slide 166: PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
Balanços sucessivos – Segmentos moldados in loco:
http://www.doka.com/br/references/europe/Tverlandsbrua_-_Norwegen

## Slide 167: PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
Balanços sucessivos – Segmentos moldados in loco:
http://www.doka.com/br/references/europe/Tverlandsbrua_-_Norwegen

## Slide 168: PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
http://www.doka.com/br/references/europe/Tverlandsbrua_-_Norwegen
Balanços sucessivos – Segmentos moldados in loco:

## Slide 169: PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
http://www.doka.com/br/references/europe/Tverlandsbrua_-_Norwegen
Balanços sucessivos – Segmentos moldados in loco:

## Slide 170: PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
http://www.ulmaconstruction.com.br/pt-br/formas-e-escoramentos/formas-e-escoramentos-pontes/carro-avanco-inferior-cvi
Balanços sucessivos – Segmentos moldados in loco:

## Slide 171: PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
http://www.ulmaconstruction.com.br/pt-br/formas-e-escoramentos/formas-e-escoramentos-pontes/carro-avanco-inferior-cvi
Balanços sucessivos – Segmentos moldados in loco:

## Slide 172: PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
http://www.ulmaconstruction.com.br/pt-br/projetos/pontes-viadutos/ponte-arco-sobre-rio-mangart-eslovenia
Balanços sucessivos – Segmentos moldados in loco:

## Slide 173: PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
http://www.ulmaconstruction.com.br/pt-br/projetos/pontes-viadutos/ponte-arco-sobre-rio-mangart-eslovenia
Balanços sucessivos – Segmentos moldados in loco:

## Slide 174
http://www.ulmaconstruction.com.br/pt-br/projetos/pontes-viadutos/ponte-itapaiuna-sao-paulo-brasil
PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
Balanços sucessivos – Segmentos moldados in loco:

## Slide 175
http://www.ulmaconstruction.com.br/pt-br/projetos/pontes-viadutos/ponte-itapaiuna-sao-paulo-brasil
PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
Balanços sucessivos – Segmentos moldados in loco:

## Slide 176
PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
Balanços sucessivos – Segmentos moldados in loco:
http://www.ulmaconstruction.com.br/pt-br/projetos/pontes-viadutos/ponte-rio-madeira-brasil

## Slide 177
PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
Balanços sucessivos – Segmentos moldados in loco:
http://www.ulmaconstruction.com.br/pt-br/projetos/pontes-viadutos/ponte-rio-madeira-brasil

## Slide 178
PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
Balanços sucessivos – Segmentos moldados in loco:
http://www.ulmaconstruction.com.br/pt-br/projetos/pontes-viadutos/ponte-rio-madeira-brasil

## Slide 179
PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
Balanços sucessivos – Segmentos moldados in loco:
http://www.ulmaconstruction.com.br/pt-br/projetos/pontes-viadutos/ponte-rio-madeira-brasil

## Slide 180
PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
Balanços sucessivos – Segmentos moldados in loco:
http://www.ulmaconstruction.com.br/pt-br/projetos/pontes-viadutos/ponte-rio-madeira-brasil

## Slide 181
http://www.ulmaconstruction.com.br/pt-br/projetos/pontes-viadutos/rodoanel-mario-covas-brasil
PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
Balanços sucessivos – Segmentos moldados in loco:

## Slide 182
Balanço sucessivo – http://www.ulmaconstruction.com.br/pt-br/projetos/pontes-viadutos/ponte-rio-grand-canada
PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
Balanços sucessivos – Segmentos moldados in loco:

## Slide 183
http://www.summit-eng-group.com/projects/segmental_bridge_construction_engineering/quintana.html
PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
Balanços sucessivos – Segmentos moldados in loco:

## Slide 184
http://www.summit-eng-group.com/projects/segmental_bridge_construction_engineering/trinity.html
PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
Balanços sucessivos – Segmentos moldados in loco:

## Slide 185
PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
Balanços sucessivos – Segmentos moldados in loco (Rodoanel/SP):
(Fotografia do autor)

## Slide 186
PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
Balanços sucessivos – Segmentos moldados in loco (Rodoanel/SP):
(Fotografia do autor)

## Slide 187
PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
Balanços sucessivos – Segmentos moldados in loco (Rodoanel/SP):
(Fotografia do autor)

## Slide 188
PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
Balanços sucessivos – Segmentos moldados in loco (Rodoanel/SP):
(Fotografia do autor)

## Slide 189
PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
Balanços sucessivos – Segmentos moldados in loco (Rodoanel/SP):
(Fotografia do autor)

## Slide 190
PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
Balanços sucessivos – Segmentos moldados in loco (Rodoanel/SP):
(Fotografia do autor)

## Slide 191
PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
Balanços sucessivos – Segmentos moldados in loco (Rodoanel/SP):
(Fotografia do autor)

## Slide 192
http://infraestruturaurbana.pini.com.br/solucoes-tecnicas/20/artigo271660-1.aspx
Balanços sucessivos – Aduelas pré-moldadas:
PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES

## Slide 193
http://infraestruturaurbana.pini.com.br/solucoes-tecnicas/20/artigo271660-4.aspx
PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
Balanços sucessivos – Aduelas pré-moldadas:

## Slide 194: PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
https://www.youtube.com/watch?v=EMBMZXM-wXM
https://www.youtube.com/watch?v=If7MS7ygzcY&t=279s
https://www.youtube.com/watch?v=bag9uIJTJKc
https://www.youtube.com/watch?v=RFMazS96wXY
https://www.youtube.com/watch?v=H9m0CldpKeE
https://www.youtube.com/watch?v=9gfEd17euQQ
https://www.youtube.com/watch?v=LUgOuqD67s4
Balanços sucessivos:

## Slide 195: PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
Lançamentos por incrementos modulados
(deslocamentos progressivos; ponte empur-rada)
Consiste na construir a ponte em segmentos pré-moldados, executados junto à cabeceira da ponte e, empurrar, após o concreto ter atingida a resistência necessária, para a posição definitiva, progressivamente.
Este processo é pouco aplicado.

## Slide 196: PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
Lançamentos por incrementos modulados:
Cada segmento é executado em fôrmas fixas, concretado contra o anterior já concluído, o que permite continuidade das armaduras nas juntas. O deslocamento dos segmentos é feito com cilindros hidráulicos apoiados no encontro da ponte e sobre aparelhos de apoio deslizantes de teflon, situados nos pilares definitivos ou apoios intermediários provisó-rios (casos de grandes vãos e relação comprimento/vão é alta). (IPR 698)

## Slide 197: PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
Deslocamentos progressivos (pré-moldada)
(LEONHARDT)

## Slide 198: PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
(LEONHARDT)
Deslocamentos progressivos (pré-moldada)

## Slide 199: PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
Lançamentos por incrementos modulados:
Na fase construtiva a protensão dos segmen-tos é centrada, para limitar as tensões de tração, porque ao longo do deslocamento, cada trecho é submetido a momentos fletores alternados. É usual admitir tensões de tração nesta fase, mesmo para a protensão comple-ta. (IPR 698)

## Slide 200: PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
Lançamentos por incrementos modulados:
Ao primeiro segmento é fixada uma treliça metálica de pequeno peso, que alcança os apoios antes dos segmentos, e reduz o momento fletor negativo do balanço. Após a estrutura atingir sua posição final, são pós-tracionados os cabos complementares desti-nados a absorver os esforços de utilização definitiva da estrutura e, normalmente, a estrutura é levantada para colocação dos aparelhos de apoio. (IPR 698)

## Slide 201: PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
Lançamentos por incrementos modulados:
O encontro que recebe os esforços dos cilindros hidráulicos deve ter grande capaci-dade de resistência a esforços horizontais, o que provoca, em muitos casos, a necessidade de atirantamento do encontro ou mesmo da estrutura auxiliar de suporte. (IPR 698)

## Slide 202: PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
Lançamentos por incrementos modulados:
O processo de lançamento por incrementos modulados é econômico para vãos entre 30 e 60 m, em projetos cujos comprimentos excedam 150 m. Sua aplicação não se restringe a obras retas, podendo ser utilizado em estruturas curvas em planta ou elevação, com a única restrição de ser o raio de curvatura constante em toda a extensão da obra. (IPR 698)

## Slide 203: PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
Lançamentos por incrementos modulados:
https://www.youtube.com/watch?v=dmCMCw_xraQ
https://www.youtube.com/watch?v=Euks1iUKoio
https://www.youtube.com/watch?v=S3Kf9e6JgF4
https://www.youtube.com/watch?v=oy8s_k5CaCA&t=1613s

## Slide 204: PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
Mesoestrutura:
Dependendo principalmente da altura do pilar, sua execução pode ser:
a) peças pré-moldadas, em passarelas e obras de pequenos vãos;
(IPR 698)

## Slide 205: PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
Mesoestrutura – Pilar pré-moldado:
http://mold.com.br/produtos/passarelas-e-rampas/passarela-br-060

## Slide 206: PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
Mesoestrutura – Pilar pré-moldado:
http://www.promecon.com.br/obras/passarelas-para-travessia-de-pedestres/

## Slide 207: PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
Mesoestrutura – Pilar pré-moldado:
https://roselypellegrino.wordpress.com/tag/passarela-em-marica/

## Slide 208: PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
https://www.fhwa.dot.gov/bridge/abc/prefab_def.cfm
Mesoestrutura – Pilar pré-moldado:

## Slide 209: PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
Mesoestrutura – Pilares:
b) convencional, com fôrmas completas, concretagem contínua com concreto lançado ou bombeado e vibrado;
http://www.sh.com.br

## Slide 210: PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
Mesoestrutura – Pilares com fôrma convencional:
http://www.institutomarcelodeda.com.br/wp-content/uploads/2006/09/26806.jpg

## Slide 211: PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
Mesoestrutura – Pilares:
c) fôrma deslizante, desmontável com cerca de 1 m de altura, empurrada continuamente para cima, simultaneamente com concreta-gem, contínua e vibrada;
Vídeos:
https://www.youtube.com/watch?v=VYACtRC2tg0
https://www.youtube.com/watch?v=WRPs5EtK8vE

## Slide 212: PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
Mesoestrutura:
O sistema construtivo da mesoestrutura influi no seu detalhamento; no caso particular de fôrmas deslizantes recomenda-se um cobri-mento adicional das armaduras, de 3 a 4 cm, para combater a tendência à fissuração da camada superficial do concreto, provocada pelo arrasto das fôrmas. (IPR 698)

## Slide 213: PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
Mesoestrutura – Pilares com fôrma deslizante:
Funcionamento: monta-se a fôrma (com um metro de altura) apenas uma vez, ainda no piso, e um sistema hidráulico que eleva continuamente todo o conjunto de fôrmas e plataformas. A sustentação do sistema é por meio de barras maciças de aço posicionadas dentro do concreto, as quais trabalham em conjunto com os macacos.
(FONTE:
http://www.aquasolis.com.br/visual-geral/ler/61/forma-deslizante-convecional-sem-trelicas)

## Slide 214: PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
Mesoestrutura – Pilares com fôrma deslizante:
http://www.aquasolis.com.br/visualizacao-de-galeria-de-obras/album/42/forma-deslizante-convencional-odebrecht

## Slide 215: PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
Mesoestrutura – Pilares com fôrma deslizante:
Durante o deslizamento, a montagem das armaduras e o lançamento de concreto são ininterruptos. Uma plataforma inferior de trabalho possibilita o acabamento perfeito das superfícies aparentes. Eventualmente as barras de aço são sacadas e reposicionadas, evitando perdas.

## Slide 216: PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
Mesoestrutura – Pilares com fôrma deslizante:
http://www.aquasolis.com.br/visualizacao-de-galeria-de-obras/album/28/forma-deslizante-convencional-blokos-engenharia

## Slide 217: PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
Mesoestrutura – Pilares:
d) fôrma trepante, desmontável, com cerca de 3 m de altura e concretagem por segmentos, vibrada e interrompida.

## Slide 218: PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
Mesoestrutura – Pilares com fôrma trepante:
http://www.peri.pt/projectos.cfm/fuseaction/diashow/reference_ID/1666/referencecategory_ID/25/currentimage/1.cfm

## Slide 219: PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
Mesoestrutura – Pilares com fôrma trepante:
http://www.sh.com.br/equipamentos-para-infraestrutura/

## Slide 220
http://www.doka.com/br/references/north-america/mississippiriverbridge
Mesoestrutura – Pilares com fôrma trepante:
PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES

## Slide 221
http://www.doka.com/br/references/north-america/mississippiriverbridge
Mesoestrutura – Pilares com fôrma trepante:
PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES

## Slide 222
http://www.doka.com/br/references/north-america/mississippiriverbridge
Mesoestrutura – Pilares com fôrma trepante:
PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES

## Slide 223
http://www.doka.com/br/references/north-america/mississippiriverbridge
Mesoestrutura – Pilares com fôrma trepante:
PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES

## Slide 224
http://www.doka.com/br/references/north-america/mississippiriverbridge
Mesoestrutura – Pilares com fôrma trepante:
PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES

## Slide 225
http://www.doka.com/br/references/asia/bandraworlisealink
Mesoestrutura – Pilares com fôrma trepante:
PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES

## Slide 226
http://www.doka.com/br/references/asia/bandraworlisealink
Mesoestrutura – Pilares com fôrma trepante:
PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES

## Slide 227: PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
Mesoestrutura – Pilares com fôrma trepante:
http://www.doka.com/br/references/south-america/Bruecke_Fluss_Orinoco

## Slide 228
http://www.doka.com/br/projects/bridges/pontes
Mesoestrutura – Pilares com fôrma trepante:
PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES

## Slide 229
http://www.doka.com/br/references/africa/Bouregregg_Bridge_Morocco
Mesoestrutura – Pilares com fôrma trepante:
PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES

## Slide 230
http://www.doka.com/br/references/africa/Bouregregg_Bridge_Morocco
Mesoestrutura – Pilares com fôrma trepante:
PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES

## Slide 231
PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
http://www.peri.com.br/pt/projetos.cfm/fuseaction/diashow/reference_ID/1572/referencecategory_ID/2/currentimage/2.cfm
Mesoestrutura - Pilar com fôrma trepante:

## Slide 232
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1516196&page=46
PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
Mesoestrutura – Pilares com fôrma trepante:

## Slide 233
http://www.ulmaconstruction.com.br/pt-br/projetos/pontes-viadutos/anel-viario-las-palmas-espanha
Mesoestrutura – Pilares com fôrma trepante:
PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES

## Slide 234
http://www.ulmaconstruction.com.br/pt-br/projetos/pontes-viadutos/anel-viario-las-palmas-espanha
Mesoestrutura – Pilares com fôrma trepante:
PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES

## Slide 235
Mesoestrutura – Pilares com fôrma trepante:
PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
http://www.peri.com.br/pt/projetos.cfm/fuseaction/diashow/reference_ID/876/currentimage/9/referencecategory_ID/2.cfm

## Slide 236
Mesoestrutura – Pilares com fôrma trepante:
PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
http://www.ulmaconstruction.com.br/pt-br/formas-e-escoramentos/formas-paredes-pilares/encofrado-vigas-enkoform-vmk

## Slide 237
(Catálogo Doka)
Mesoestrutura – Pilares com fôrma trepante:
PROCESSOS CONSTRUTIVOS DE PONTES
Vídeos:
https://www.youtube.com/watch?v=gG7rpjU3XR8
https://www.youtube.com/watch?v=uPUsl5_2c14
https://www.youtube.com/watch?v=fqV7raxYxS8
https://www.youtube.com/watch?v=RACqD6lUQak