## Slide 1
Disciplina 2182:
ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS
DE CONCRETO
Prof. Dr. PAULO SÉRGIO BASTOS
Fev/2020
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA UNESP - Campus de Bauru/SP Departamento de Engenharia Civil e Ambiental

## Slide 2: LIVRO BASE PARA A DISCIPLINA:
EL DEBS, MOUNIR K. Concreto pré-moldado: fundamentos e aplica-ções. São Paulo, Ed. Oficina de Textos, 2ª ed., 2017, 456p.
O aluno deve estudar os capítulos deste ótimo livro.

## Slide 3: Parte 1 – Fundamentos I. INTRODUÇÃO I.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS
A “Construção Civil Brasileira” configura uma Indústria atrasada, porque:
- Baixa produtividade;
Grande desperdício de materiais;
Morosidade;
Baixo controle de qualidade.
* Melhorias vem ocorrendo ano a ano.

## Slide 4: I.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Uma das formas de reduzir o atraso é com técnicas associadas à utilização de elemen-tos pré-moldados de concreto, para formar as estruturas de Concreto Pré-Moldado (CPM).
http://tecplastinovacao.com.br

## Slide 5: I.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Benefícios do Concreto Pré-Moldado (CPM):
Diminuição do tempo de construção;
Melhor controle dos componentes pré-mol-dados;
Redução do desper-dício de materiais na construção.
http://www.concredol.com.br

## Slide 6: I.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS
http://www.protensul.com.br
Laje alveolar para pavimento ou fechamento vertical.

## Slide 7
Outros benefícios do Concreto Pré-Moldado:
Diminuição do con-sumo de materiais pelo uso de seções resistentes mais efi-cientes (seção I por exemplo);
possibilidade de reutilização de par-tes da construção.
http://www.thiel.eng.br
I.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

## Slide 8: I.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS
http://www.usicon.com.br

## Slide 9: I.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS
http://www.projepar.com.br
Cobertura de galpão

## Slide 10
Campo de aplicação muito amplo do CPM:
Edificações (industriais, comerciais, habitacio-nais, hospitais, terminais rodoviários/aéreos/
ferroviários);
Construção pesada (pontes de grande porte, obras portuárias, barragens/hidrelétricas);
Infraestrutura urbana e rodoviária (pontes e viadutos de pequeno/médio porte, canais, galerias, muros de arrimo, reservatórios).
I.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

## Slide 11
I.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS
http://bmpremoldados.com.br/obras/1-obras-industriais.html
Obras industriais

## Slide 12
I.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS
http://bmpremoldados.com.br/obras/3-obras-comerciais.html
Obras comerciais

## Slide 13
I.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS
http://www.markaweb.com.br/avb/
Obras comerciais

## Slide 14
http://fr.cpci.ca/?sc=potm&pn=monthly22005
I.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Edifícios residenciais de pequeno porte

## Slide 15
I.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS
https://premil.ind.br/obras/detalhes/63/karem-bissacott-coutinho
Edifícios residenciais de pequeno porte

## Slide 16
I.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS
http://www.neocon.ind.br/index.php?q=residenciais
Edifícios residenciais de pequeno porte

## Slide 17
I.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Edifícios de média altura

## Slide 18
I.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Edifícios de grande
altura

## Slide 19
I.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Edifícios de grande
altura

## Slide 20
I.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS
http://infraestruturaurbana.pini.com.br/solucoes-tecnicas/31/artigo296601-3.aspx
Aeroporto de Guarulhos

## Slide 21
http://www.thiel.eng.br
I.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Galpões

## Slide 22
http://www.thiel.eng.br
I.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Galpões

## Slide 23
http://www.thiel.eng.br
I.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Galpões

## Slide 24
http://www.lajesjundiai.com.br/produtos/galpao
I.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Galpões

## Slide 25
http://wildish.com/content/wildish-enlarges-home-ducks
I.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Estádios

## Slide 26
http://www.smeinc.com/nfl-charlotte-panther-stadium
I.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Estádios

## Slide 27
http://lajespatagonia.com/v1/pontes-pre-moldadas-em-concreto
I.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Pequenas pontes
e viadutos

## Slide 28
http://www.concreto.eng.br/produtos/pre-fabricados/
I.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Ponte de pequeno porte

## Slide 29
I.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Pontes e viadutos de grande porte

## Slide 30
I.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Pontes e viadutos de grande porte

## Slide 31
I.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

## Slide 32
I.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Ponte de grande porte

## Slide 33
I.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Galerias

## Slide 34
http://www.tuboscopel.com.br/tubos-celulares.php
I.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Galerias

## Slide 35
I.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Galerias
http://bmpremoldados.com.br/obras/2-obras-de-infraestrutura.html

## Slide 36
I.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS
http://bmpremoldados.com.br/obras/2-obras-de-infraestrutura.html
Canais

## Slide 37
http://lajespatagonia.com/v1/laje-pi-e-sua-utilizacao-na-contencao-solo
I.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Muros de arrimo

## Slide 38
http://www.premoldadossampaio.com.br/produtos_detalhes.php?id_produto=13
I.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Muros de arrimo

## Slide 39
http://www.manutencaoesuprimentos.com.br/conteudo/6992-revestimentos-em-concreto/
I.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Estruturas de contenção

## Slide 40
http://mold.com.br/produtos/%7BslugProduto%7D/galpao-pre-moldado-palacio-de-cristal
I.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Paredes de fechamento

## Slide 41
I.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Fundações
http://bmpremoldados.com.br/solucoes/7-sapatas-de-fundacao-pre-moldadas.html

## Slide 42
https://www.arnpremoldados.com/reservatorios
I.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Reservatórios

## Slide 43
I.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS
https://preconprefabricados.com.br/pre-fabricado-de-concreto-nossos-produtos/pecas-customizadas/
Passarelas

## Slide 44
I.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS
http://bmpremoldados.com.br/obras/1-obras-industriais.html
Termoelétricas

## Slide 45
I.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS
http://bmpremoldados.com.br/obras/2-obras-de-infraestrutura.html
Portos

## Slide 46
http://precast.org/2016/04/coming-untied/
I.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Ferrovias, metrôs

## Slide 47
I.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

## Slide 48
Elementos pré-moldados de uso mais comum:
I.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

## Slide 49
I.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

## Slide 50
I.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

## Slide 51
I.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

## Slide 52
I.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

## Slide 53
I.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

## Slide 54
I.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

## Slide 55: I.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Definição do Concreto Pré-Moldado (CPM):
Processo de construção em que a obra, ou parte dela, é moldada fora do seu local de utilização definitivo.
Associada à “industrialização da construção”: é o emprego, de forma racional e mecanizada, de materiais, meios de transporte e técnicas construtivas, para se conseguir uma maior produtividade.

## Slide 56: I.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS
A industrizalização da construção se estende a todas as suas partes, e independe dos mate-riais empregados.
Já a pré-moldagem corresponde a estruturas, fechamentos ou elementos acessórios de concreto.

## Slide 57: I.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Duas diretrizes para a pré-moldagem:
É utilizada como forma de buscar a industrialização da construção, por meio da pré-fabricação;
É utilizada como uma forma de racionalizar as estruturas de concreto.

## Slide 58
http://www.grupogretter.com/galpoespremoldados.html
I.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

## Slide 59: I.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Definição do Concreto Pré-Fabricado:
“... é um método industrial de construção em que os elementos fabricados, em grandes séries, por métodos de produção em massa, são montados na obra mediante equipa-mentos e dispositivos de elevação.”
http://www.markaweb.com.br/

## Slide 60: I.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Definição de Elemento Pré-Fabricado:
“... executado industrialmente, em instalações permanentes da empresa destinada para este fim, que se enquadram e estejam em conformidade com as especificações de 12.1.2.” (NBR 9062)
https://www.projepar.com.br/infraestrutura/

## Slide 61
http://www.arcoma.com.br/produtos/pilares-pr%C3%A9-moldados
I.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

## Slide 62: I.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Definição de Elemento Pré-Moldado:
“... moldado previamente e fora do local de utilização definitiva na estrutura, conforme estabelecidas em 12.1.1” - (NBR 9062), com controle de qualidade menos rigoroso que o do elemento pré-fabricado.
https://www.tijolaje.com.br/lajes-trelicadas/lajes-trelicadas-eps/

## Slide 63: 1.2 FORMAS DE APLICAÇÃO DO CPM
Depende da forma como os elementos são concebidos e produzidos.

## Slide 64: 1.2 FORMAS DE APLICAÇÃO DO CPM
Pré-moldado de fábrica: é aquele executado em instalações permanentes distantes da obra.
http://www.markaweb.com.br/

## Slide 65
Pré-moldado de canteiro: é executado em instalações temporárias nas proximidades da obra.
(Fotografia do Autor)
1.2 FORMAS DE APLICAÇÃO DO CPM

## Slide 66
Quanto à forma da seção transversal:
pré-moldado de seção completa;
pré-moldado de seção parcial.
O CPM de seção completa tem a seção resistente formada fora do local de utilização definitivo.
O CPM de seção parcial tem apenas parte da seção resistente formada fora do local de utilização definitivo, e depois é completada na posição de utilização definitiva com concreto moldado no local (CML).
1.2 FORMAS DE APLICAÇÃO DO CPM

## Slide 67
1.2 FORMAS DE APLICAÇÃO DO CPM
http://www.premodisa.com.br/servico/vigas-calha-u-e-j
Pré-moldado de seção completa

## Slide 68
1.2 FORMAS DE APLICAÇÃO DO CPM
https://www.projepar.com.br/estacionamento/
Pré-moldado de seção parcial

## Slide 69
Quanto ao peso do elemento de CPM:
pré-moldado pesado;
pré-moldado leve.
O CPM pesado é aquele que necessita de equipamentos especiais para o seu transporte e montagem.
O CPM leve é aquele que não necessita de equipamentos especiais, sendo possível improvisar os equipamentos.
1.2 FORMAS DE APLICAÇÃO DO CPM

## Slide 70
http://www.thiel.eng.br
1.2 FORMAS DE APLICAÇÃO DO CPM
Pré-moldado pesado

## Slide 71
https://www.campoyestruturas.com/pre-moldados-leves
1.2 FORMAS DE APLICAÇÃO DO CPM
Pré-moldado leve

## Slide 72
Quanto ao papel desempenhado pela aparência:
pré-moldado normal;
pré-moldado arquitetônico.
O CPM normal é aquele em que não existe preocupação relativa à aparência do elemento.
O CPM arquitetônico é aquele em que o elemento contribui para a forma arquitetô-nica ou o efeito de acabamento da cons-trução, mediante forma, textura, cor, etc.
1.2 FORMAS DE APLICAÇÃO DO CPM

## Slide 73: I.3 MATERIAIS
Qualidades desejáveis:
Grande durabilidade;
Baixa manutenção;
Isolante térmico e hidrófugo (preserva da umidade);
Resistência em situações de incêndio;
Estabilidade volumétrica;

## Slide 74: I.3 MATERIAIS
Qualidades desejáveis:
Resistência mecânica elevada;
Facilidade de ser executado por meios mecânicos;
Possibilitar ligações de forma fácil e simples;
Desempenhar simultaneamente as funções de estrutura e de fechamento.
Ler no livro todo o restante do item (elemento misto, argamassa armada, concreto com fibras, de alto desempenho, ultra alta resistência, auto-adensável com fibras, leve, etc.).

## Slide 75
I.3 MATERIAIS
Sistema em CPM com funções simultâneas de estrutura e fechamento

## Slide 76: I.4 PARTICULARIDADES DO PROJETO DE CPM
Diferencia-se do projeto de estruturas com concreto moldado no local (CML) quanto à análise estrutural e ao dimensionamento, pelas seguintes razões:
Necessidade de considerar outras situações de cálculo além da situação final da estrutura (situações transitórias);
Necessidade de considerar as particulari-dades das ligações entre os elementos pré-moldados que formam a estrutura.

## Slide 77: I.4 PARTICULARIDADES DO PROJETO DE CPM
Situações transitórias: desmol-dagem, transporte interno, armazenamento, transporte externo e montagem.
(Fotos do Autor)

## Slide 78: I.4 PARTICULARIDADES DO PROJETO DE CPM
As ligações constituem uma das principais diferenças entre os dois tipos de estruturas. O projeto envolve a análise das ligações e sua implicação no comportamento estrutural.
(Fotos do Autor)

## Slide 79: I.4 PARTICULARIDADES DO PROJETO DE CPM
A estrutura também deve ser analisada antes da efe-tivação final das ligações.
(Fotos do Autor)

## Slide 80: I.4 PARTICULARIDADES DO PROJETO DE CPM
(Fotos do Autor)

## Slide 81: I.4 PARTICULARIDADES DO PROJETO DE CPM
No projeto da estrutura, pode ser grande a diferença entre o CPM e o CML, pois o CPM envolve, além da concepção própria da estrutura e dos elementos, a escolha do tipo de ligação, que têm características próprias.
http://www.markaweb.com.br/

## Slide 82: I.4 PARTICULARIDADES DO PROJETO DE CPM
Ligações entre elementos
http://bmpremoldados.com.br/index.php

## Slide 83
I.4 PARTICULARIDADES DO PROJETO DE CPM

## Slide 84
Ligações mais simples (articulações) resultam elementos mais solicitados à flexão, e estru-turas com pequena capacidade de redistri-buição de esforços.
I.4 PARTICULARIDADES DO PROJETO DE CPM
Melo (MM)
MELO, C.E.E. Manual Munte de Projetos em Pré-fabricados de Concreto. São Paulo, Ed. Pini, Munte – soluções concretas. 2ª ed., 2007, 534p.

## Slide 85
Ligações rígidas (mais difíceis de executar, mais caras e menos rápidas) possibilitam a transmissão de momentos fletores, e produ-zem estruturas com
comportamentos mais
próximos ao das
estruturas de CML, mas
aumentam o tempo de
execução.
I.4 PARTICULARIDADES DO PROJETO DE CPM
Melo (MM)

## Slide 86
I.4 PARTICULARIDADES DO PROJETO DE CPM

## Slide 87
I.4 PARTICULARIDADES DO PROJETO DE CPM

## Slide 88
I.4 PARTICULARIDADES DO PROJETO DE CPM

## Slide 89
I.4 PARTICULARIDADES DO PROJETO DE CPM

## Slide 90
I.4 PARTICULARIDADES DO PROJETO DE CPM

## Slide 91
http://www.moropremoldados.com.br/galeria.php
http://www.construcione.com.br/imagens/obras/moldado1.jpg
I.4 PARTICULARIDADES DO PROJETO DE CPM

## Slide 92
http://www.construcione.com.br/imagens/obras/moldado1.jpg
I.4 PARTICULARIDADES DO PROJETO DE CPM

## Slide 93
I.4 PARTICULARIDADES DO PROJETO DE CPM

## Slide 94
Aspectos construtivos e estruturais devem ser analisados na concepção do sistema estru-tural, pois no CPM procura-se privilegiar a facilidade de manuseio e transporte das peças, além da facilidade na montagem e execução das ligações.
No CPM muitas vezes os aspectos construtivos preponderam sobre os aspectos estruturais.
I.4 PARTICULARIDADES DO PROJETO DE CPM

## Slide 95: I.4 PARTICULARIDADES DO PROJETO DE CPM
Levar em consideração as tolerâncias e folgas.
Necessidade de conheci-mento de todas as etapas envolvidas na produção (fabricação, armazenamen-to, transporte, montagem, finalização das ligações).
Melo (MM)

## Slide 96
Na concepção das estruturas em CPM (divisão dos elementos, seção transversal, etc.) há a necessidade de conhecer todas as situações transitórias.
Maiores cuidados nos detalhamentos dos desenhos e especificações, para evitar improvisações na execução da obra.
Projeto da estrutura com equipe multidis-ciplinar (empresa de CPM, arquitetura, instalações, etc.)
I.4 PARTICULARIDADES DO PROJETO DE CPM

## Slide 97: I.5 CARACTERÍSTICAS DO CPM
O CPM apresenta a vantagem resultante da execução de parte da estrutura fora do local de utilização definitivo, como consequência das facilidades da produção dos elementos e da eliminação ou redução do cimbramento.

## Slide 98
http://www.protensul.com.br
I.5 CARACTERÍSTICAS DO CPM

## Slide 99: I.5 CARACTERÍSTICAS DO CPM
Também as facilidades de montagem da fôrma, da armação e da desmoldagem, no nível do solo.
(Marka Pré-Moldados – Fotografia do Autor)

## Slide 100: I.5 CARACTERÍSTICAS DO CPM
Vantagens na produção em grandes séries do CPM: redução do tempo de construção, melhor controle dos componentes, diminui-ção do desperdício de materiais.
http://www.protensul.com.br

## Slide 101: I.5 CARACTERÍSTICAS DO CPM
Desvantagens do CPM: aquelas decorrentes da colocação dos elementos nos locais definitivos (custos, transporte, montagem), e as ligações.
http://www.protensul.com.br

## Slide 102: I.5.1 CARACTERÍSTICAS RELATIVAS AO PROJETO
Restrição x liberdade de projeto:
Até 1970 ocorreu muita repetição. Hoje é mais flexível, como o CPM arquitetônico.
Possibilidade de grandes vãos e grandes cargas: Aplica-se o CPM protendido.
http://www.bancrete.com/products/precast-bridge-beams/

## Slide 103: I.5.1 CARACTERÍSTICAS RELATIVAS AO PROJETO
Respeito aos gabaritos de transporte:
Deve-se estar atento a esta restrição.

## Slide 104: I.5.1 CARACTERÍSTICAS RELATIVAS AO PROJETO
Adaptação à topografia e aos tipos de terreno:
Mais difícil em topografias
muito irregulares, como
condições de acesso
de equipamentos.
http://www.trensurb.gov.br/paginas/paginas_noticias_detalhes.php?codigo_sitemap=3100&PHPSESSID=wwrheblcb

## Slide 105: I.5.1 CARACTERÍSTICAS RELATIVAS AO PROJETO
Elaboração de projeto:
Erros e ajustes ficam mais à vista. Projetos devem ser mais detalhados. Utilizar programas computacionais específicos e o BIM.
https://www.tqs.com.br/v18/destaques/pre-moldados.html

## Slide 106: I.5.1 CARACTERÍSTICAS RELATIVAS AO PROJETO
Eficiência estrutural:
Uso de seção I para seção de vigas;
(Fotografia do Autor)

## Slide 107: I.5.1 CARACTERÍSTICAS RELATIVAS AO PROJETO
Eficiência estrutural:
- Medidas como o aumento da seção de pilares podem ser tomadas para diminuir a deslocabilidade horizontal da estrutura.
www.usicon.com.br/a-usicon

## Slide 108: I.5.2 CARACTERÍSTICAS RELATIVAS À CONSTRUÇÃO
Tempo de construção:
O CPM possibilita uma grande redução no tempo de execução da estrutura.
https://www.bmpremoldados.com.br/obras/1-obras-industriais.html

## Slide 109: I.5.2 CARACTERÍSTICAS RELATIVAS À CONSTRUÇÃO
Planejamento da construção e redução de desperdícios:
Com o CPM é possível melhorar o planeja-mento da construção, com melhor gerencia-mento dos recursos financeiros e da mão de obra, além do menor desperdício.
http://www.markaweb.com.br/empresa/

## Slide 110: I.5.2 CARACTERÍSTICAS RELATIVAS À CONSTRUÇÃO
Controle de qualidade da construção:
Há melhoria da qualidade nos elementos de CPM, podendo-se estender ao restante da estrutura e da construção. Deve-se ficar atento às tolerâncias e no controle dimensional.
http://www.markaweb.com.br/escadas/

## Slide 111: I.5.3 CARACTERÍSTICAS RELATIVAS AO USO
Tempo para entrada da edificação em uso:
É muito menor. Possibilita o retorno mais rápido do investimento.
http://www.markaweb.com.br/

## Slide 112: I.5.3 CARACTERÍSTICAS RELATIVAS AO USO
Durabilidade:
Apresentam durabilidade e baixa manutenção (maior com o melhor controle de qualidade).
Desmonte, ampliações e adaptações:
Com o CPM pode-se prever o desmonte da construção ou de partes dela, e o rearranjo de espaços.
http://www.markaweb.com.br/

## Slide 113: I.5.3 CARACTERÍSTICAS RELATIVAS AO USO
Custo de energia na utilização:
Possibilidade de menor custo de energia pela facilidade de incorporar isolamento térmico nos componentes.
Seguro em relação a incêndio:
Estruturas de concreto possuem em geral menor custo de seguro contra incêndios.

## Slide 114: I.5.4 CARACTERÍSTICAS SOCIAIS
Aspectos relacionados com a sustentabilidade:
Redução do consumo do material (formas de seção mais eficientes e materiais de alto desempenho);
Redução de desperdícios (fábrica e cons-trução);
Reciclagem dos materiais na fábrica;
Possibilidade de reuso de partes da construção (desmontabilidade);
Menor consumo de energia (isolamento térmico e acabamentos para diminuir a radiação solar).

## Slide 115: I.5.4 CARACTERÍSTICAS SOCIAIS
Condições de trabalho dos operários:
Melhores condições em fábrica.
Produtividade e qualidade:
Com a industrialização atende-se melhor as demandas da sociedade por maior produ-tividade e melhor qualidade das edificações.
http://www.leonardi.com.br/fabrica/

## Slide 116: I.5.4 CARACTERÍSTICAS SOCIAIS
Construção em grande escala:
Com a industrialização ocorre um meio bastante efetivo de atender às demandas de construção em grande escala com rapidez.
http://www.leonardi.com.br/obra/34/green-realty

## Slide 117: I.5.4 CARACTERÍSTICAS SOCIAIS
Perturbação ao meio ambiente:
Menor devido à rapidez de construção. Exemplo de pontes em áreas urbanas e rodovias.
http://bmpremoldados.com.br/obras/2-obras-de-infraestrutura.html

## Slide 118: I.6 ACENO HISTÓRICO, SITUAÇÃO ATUAL E PERSPECTIVAS
Barco de Lambot e os vasos de Mounier.
Primeira ponte do mundo em Concreto Armado, de Mounier, na França, construída por volta
de 1873.

## Slide 119: I.6 ACENO HISTÓRICO, SITUAÇÃO ATUAL E PERSPECTIVAS
Vigas pré-moldadas em cassino na França em 1891. Diversas edificações na primeira metade do século passado, principalmente galpões.
Após a 2a Guerra Mundial ocorreu um grande impulso das aplicações do CPM na Europa (habitações, galpões e pontes), por neces-sidade em grande escala, falta de mão de obra e desenvolvimento do C. Protendido.

## Slide 120: I.6 ACENO HISTÓRICO, SITUAÇÃO ATUAL E PERSPECTIVAS
Estacas no Brasil em 1925.
CPM na construção de Brasília, e Cidade Universitária.
Tendência de crescimento do CPM no Brasil, mas dependente das oscilações de mercado e da economia.

## Slide 121: I.6 ACENO HISTÓRICO, SITUAÇÃO ATUAL E PERSPECTIVAS
Estudos relacionados ao CPM:
- Materiais (maior aplicação de concretos com resistências mais elevadas);
- Projeto (evolução de programas computa-cionais de análise estrutural, BIM. Compor-tamento de ligações semirrígidas. Otimização de elementos e sistemas);
- Produção (mecanização e automação da fabricação, laser na precisão dimensional).

## Slide 122: I.6 ACENO HISTÓRICO, SITUAÇÃO ATUAL E PERSPECTIVAS
PCI (Precast/Prestressed Concrete Institu-te);
FIB (International Federation for Structural Concrete – Comissão 6).
- Manual de projeto (PCI, 2010);
- “Estruturas de esqueleto de múltiplos pavimentos de concreto pré-moldado” (K. Elliot);

## Slide 123
- PCI Journal;
- NBR 9062 – Projeto e execução de estruturas de concreto pré-moldado, 2017.
- EN 1992-1-1 – Eurocode 2 – Parte 1: regras gerais e regras para edifícios. Cap. 10: regras adicionais para elementos e estruturas de concreto pré-moldado, do Comitê Europeu de Normalização (CEN, 2004).
- EN 13369 – regras comuns para o concreto pré-moldado, do Comitê Europeu de Normalização (CEN, 2004).
I.6 ACENO HISTÓRICO, SITUAÇÃO ATUAL E PERSPECTIVAS